Приложение №1

к закупочной  документации

по закупке № 1-ЗП/КСО

Технические характеристики закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | КСО 393 сх.03 | Высота 1900мм Ширина по фасаду 800мм Высоковольтный выключатель типа ВНАп-10/630 Кабельная отходящая линия Ток вспомогательных цепей 220В Номинальный ток камеры 630А |
| 2 | КСО 393 сх.04 | Высота 1900мм Ширина по фасаду 800мм Высоковольтный выключатель типа ВНАп-10/630 Кабельная отходящая линия Ток вспомогательных цепей 220В Предохранитель ПКТ-10 31,5А Номинальный ток камеры 630А |
| 3 | Торцевая панель КСО | Высота 1900мм Ширина по фасаду 100мм |
| 4 | Ошиновка КСО | Сечение шин 6х60 Алюминий |

Зам. Главного инженера                                        _____________________                               Машкин А.С.