Приложение№1 к закупочной документации

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции одного пролёта ВЛ 10 кВ фидера 1д-РП2А.

1.Место расположения объекта.

Тульская область, Алексинский район, г. Алексин, в районе мостового перехода через р.Оку.

2.Основные характеристики объекта.

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Количество цепей | Одноцепная ВЛ |
| Номинальное напряжение | 10 кВ |
| Длина по трассе ВЛ 10 кВ | Определяется по факту Общая длина ориентировочно 0,2 км. |
| Конструкция провода | АС 70 |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется при предварительной прокладке трассы |
| Район по количеству грозовых часов в году | 50 |
| Район по степени загрязненности атмосферы | II |
| Район по ветру | III |
| Район по гололеду | III |
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | 1 опора | 4 |
| 2 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 4 |
| 3 | Демонтаж заборов : решетчатых высотой до 2 м | 100 м2 забора | 0,3 |
| 4 | Устройство заборов (с установкой столбов): решетчатых высотой до 2 м | 100 м2 забора | 0,3 |
| 5 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 6 |
| 6 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0,2 |
| 7 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0585 |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,0585 |
| 9 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16 | 10 шт. | 1,8 |
| 10 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,366 |
| 11 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 16 |
| 12 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 6 |

3.Виды и объемы работ:

3.Материалы и оборудование:

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Сторона, предоставляющая материалы и оборудование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойка СВ 110-5 | шт | 12 | Материал Подрядчика |
| 2 | Провод АС 70 | м | 630 | Материал Заказчика |
| 3 | Изолятор ШФ 20 Г | шт | 6 | Материал Подрядчика |
| 4 | Колпачок К-22 | шт | 6 | Материал Подрядчика |
| 5 | Изолятор подвесной ПС 70 | шт | 24 | Материал Подрядчика |
| 6 | Зажим натяжной болтовой НБ2-6 | шт | 12 | Материал Подрядчика |
| 7 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 12 | Материал Подрядчика |
| 8 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт | 12 | Материал Подрядчика |
| 9 | Зажим ПА-2 | шт | 6 | Материал Подрядчика |
| 10 | Зажим ПС-2-1 | шт | 12 | Материал Подрядчика |
| 11 | Накладка ОГ 9 | шт | 6 | Материал Подрядчика |
| 12 | Накладка ОГ 52 | шт | 12 | Материал Подрядчика |
| 13 | Хомут Х51 | шт | 6 | Материал Подрядчика |
| 14 | Болт Б5 | шт | 6 | Материал Подрядчика |
| 15 | Кронштейн У4 | шт | 6 | Материал Подрядчика |
| 16 | Заземляющий проводник ЗП1 | м | 6 | Материал Подрядчика |
| 17 | Прокат стальной горячекатанный круглый В 16 | кг | 145,8 | Материал Подрядчика |
| 18 | Полоса стальная горячекатанная ГОСТ 103-76 В 40х4 | кг | 47,58 | Материал Подрядчика |

Главный инженер                                                                              Козлов В.С

Исп.зам.главного инженера    Машкин А.С.