Приложение №1 к закупочной документации

по закупке №3-ЗП/СМР

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение капитального ремонта ячеек КСО-2УМЗ, РУ 10 кВ, РП-31.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

- Демонтаж оборудования ячеек № 14,12,10,8,6,4,2 секции №2 РУ 10 кВ, РП-31:

- масляных выключателей (6 штук)

- релейной защиты (6 штук)

- трансформаторов тока (12 штук)

- вольтметра на т.н.

- разъединителей типа РВЗ и РВФЗ (13 штук)

- ошиновки (7 ячеек)

- трансформатора напряжения

- Монтаж и наладка следующего оборудования, в соответствии с заводской проектной документацией ячеек № 14,12,10,8,6,4,2 секции №2 РУ 10 кВ, РП-31:

- Вакуумных выключателей ВБ/ТЭК-1-1000 УЗ (6 штук)

- Блока питания БУ/ТЭК-220 (6 штук)

- Разъединителей типа РВЗ и РВФЗ (13 штук)

- Максимальной токовой защиты с блоками IPR-A (6 штук)

- Трансформаторов тока типа ТЛО-10 (12 штук)

- Приборов контроля для трансформатора напряжения

- Ошиновки ячеек № 14,12,10,8,6,4,2

- Трансформатора напряжения

- Шкафа собственных нужд 380 В

- Освещение ячеек № 14,12,10,8,6,4,2

- Механическая блокировка ячеек № 14,12,10,8,6,4,2

- Панели декоративные на двери, на ячейку № 14,12,10,8,6,4,2

- Предохранитель для трансформатора напряжения

- ОПН-10 (18 шт)

Работы выполняются с использованием оборудования Подрядчика. Всё оборудование должно иметь сертификацию с протоколами «НИЦ ВВА» ФСК России и техническую документацию изготовителя.

Зам. Главного инженера                                        _____________________                               Машкин А.С.