Приложение№2 к закупочной документации по закупке 1-ЗЦ/Э

Техническое задание на поставку товара.

Технические характеристики (автомобиль УАЗ 390995 «Фермер» цельнометаллический,  новый, ранее не использованный, год выпуска не ранее 2012г.):

| Колесная формула | 4 х 4 |
| --- | --- |
| Количество мест | 7 |
| Длина, мм | 4390 |
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 2064 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Масса снаряженного ам, кг | 1905 |
| Полная масса, кг | 2830 |
| Грузоподъемность | 925 кг |
| Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-40911 с ДАД, четырехтактный, с искровым зажиганием, СУД Bosch (объем 2,7 л.-16 клап.-112 л.с, Нм при 3000 об/мин) |
| Количество и расположение цилиндров Рабочий объем цилиндров, см3 Степень сжатия Топливо | 4,рядное 2693 9,0 бензин с октановым числом не менее 92 |
| Максимальная мощность, кВт(мин -1) | 82,5 (4250) |
| Максимальный крутящий момент, Н.м(мин-1) | 208.0 ( 3000) |
| Максимальная скорость | 127 км/ч |
| Расход топлива при 90км/м | 13,5 л/100 км |
| Коробка передач | 4ст МКПП, механическая |
| Раздаточная коробка мосты | 2-ступенчатая Типа «Тимкен» (гибридные) i=4.625 |
| Тормозная система | двухконтурная, с вакуумным усилителем, дисковые передние тормоза, задние-барабанные |
| Шины | 225 / 75 R 16 |

Комплектация: цельнометаллический кузов, распашные двери грузового отсека, откидной  столик и отопитель в пассажирском салоне, отопитель кабины, 7 мест( 2 комфортных и 5 обычных), декоративные колпаки на 4 колеса.

Главный инженер                                                                              Козлов В.С

Исп. Чешуин М.И.