Приложение№1 к закупочной документации по закупке №24-ЗП

«Утверждаю»:

И.о. главного инженера

ЗАО «АЭСК»

______________ Суханов С.А.

«___» ____________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту кровель трансформаторных подстанций в г.Алексине.

1.  Наименование выполняемых работ:

капитальный ремонт кровель трансформаторных подстанций в г.Алексине:

ТП-1, ТП-22, ТП-30, ТП-52, ТП-64, ТП-69, ТП-76, ТП-77, ТП-88, ТП-106, ТП-107, ТП-119.

2. Место выполнения работ:

2.1. г.Алексин, ул.Советская, в районе д.№5 (ТП-1)

2.2. г.Алексин, ш.Генерала Короткова, в районе д.№5 (ТП-22)

2.3. г.Алексин, ул.Песчаная, на территории РСУ (ТП-30).

2.4. г.Алексин, ул.50 ЛЕТ Советской Армии, в районе «Дома престарелых» (ТП-52).

2.5.  г.Алексин, ул.Монтажная, в районе складов торга (ТП-64).

2.6. г.Алексин, ул.Мира, в районе д.№24 (ТП-69).

2.7. г.Алексин, ул.Урицкого, в районе д.№17 (ТП-76).

2.8. г.Алексин, ул.Дружбы, в районе д.№2 (ТП-77).

2.9. г.Алексин, ул.238-й Дивизии, в районе д.№3 (ТП-88).

2.10. г.Алексин, ул.Болотова, на территории Автоколонны 1661 (ТП-106).

2.11. г.Алексин, ул.Ленина, в районе д.№4/14 (ТП-107).

2.12. г.Алексин, ул.Арматурная, в районе д.№10 (ТП-119)

3.Основные характеристики объектов:

фундамент: бетонный ленточный или сборные бетонные блоки

стены: красный керамический или белый силикатный кирпич

перекрытия: сборные ж/б плиты

полы: бетонные по щебеночному основанию

крыша: 2 слоя рубероида на битумной мастике по утеплителю и гидроизоляции. На всех крышах присутствуют повреждения верхнего слоя, трещины, вздутия, разрывы верхнего слоя.

4. Ведомость объемов работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м | 100 м | 1,54 |
| 2 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя | 100 м2 покрытия | 9 |
| 3 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 7,3588 |
| 4 | Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка | тонна | 7,3588 |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1) | 1 т | 7,3588 |

5. Ведомость материалов:

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0188 |
| 2 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,0189 |
| 3 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,387 |
| 4 | 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0,0092 |
| 5 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 62,1 |
| 6 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 13,5 |
| 7 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 1,1834 |
| 8 | ТСЦ-101-2213 | Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 1026 |
| 9 | ТСЦ-101-2214 | Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) | м2 | 1206 |

6. Условия выполнения работ.

Подрядчик обязан:

- заблаговременно согласовать с ЗАО «АЭСК» проведения работ на Объектах;

- заблаговременно согласовывать с ЗАО «АЭСК» проведение работ внутри помещений подстанций;

- выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием, и сдачу  выполненных работ по Объектам Заказчику в установленный срок;

- выполнить работы в полном соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью договора;

- снижение стоимости выполняемых работ не должно производиться за счет снижения объемов работ и ухудшения качества материалов, конструкций, оборудования;

- поставить на объект необходимые материалы, изделия, комплектующие изделия, инструменты;

- выполнить на объекте в ходе ремонта необходимые противопожарные мероприятия, а также мероприятия по технике безопасности;

- своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- беспрепятственно обеспечить доступ представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства;

- вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы объекта, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество;

- заключить договор со специализированной организацией на вывоз и размещение  отходов на полигоне. Отходы вывезти после окончания выполнения работ по Объекту, до подписания акта о приемке выполненных работ.

- подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ на Объектах.

- подрядчик должен в течение 1 (одного) рабочего дня письменно известить Заказчика о готовности сдачи скрытых работ в соответствии со сметной документацией.

- заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности сдачи  скрытых работ в соответствии со сметной документацией, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня приступает к приемке результатов выполненных работ, назначает проведение рабочей комиссии и обеспечивает участие в ней представителей Сторон и иных организаций при необходимости.

- подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ.

- используемые при выполнении работ материалы должны иметь высокое качество изготовления и соответствовать современному уровню техники и качества в данной  отрасли. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и не иметь дефектов.

- перед началом ремонтных работ Подрядчик должен согласовать применяемые материалы с Заказчиком и обязан предоставить копии сертификатов соответствия на все применяемые материалы, подлежащие обязательной сертификации на территории РФ, в том числе пожарной безопасности, а также копии технических паспортов и других документов, удостоверяющие качество используемых материалов, изделий, конструкций.

- копии вышеперечисленных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

- подрядчик должен немедленно известить Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

•  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

• иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7. Требования к качеству работ, требования к безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

Технология выполнения работ должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными и законодательными актами к  указанным работам:

-СНиП II 26-76 «Кровля»;

-ГОСТ 25772-83 «Ограждение кровли»;

-СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- Правила устройства электроустановок. 7-е издание;

- СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 2.03.13-8 «Полы»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

Начальник ПТО ЗАО «АЭСК»                                                          М.В. Зеленов