Приложение№1 к закупочной документации по закупке  №18-ЗП

«Утверждаю»:

Исполнительный директор

ЗАО «АЭСК»

___________В.С. Козлов

«___» ____________2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту кровель трансформаторных подстанций ЗАО «АЭСК» в г. Алексине.

1.  Наименование выполняемых работ:

1.1. капитальный ремонт кровель трансформаторных подстанций в г.Алексине: ТП-86, ТП-154, ТП-136, ТП-120, ТП-53, ТП-71, ТП-135.

2. Место выполнения работ:

2.1. г.Алексин, ул. Заводская, в районе д. №7 (ТП-86)

2.2. г.Алексин, ул. Трудовые резервы, в районе д. №43 (ТП-154)

2.3. г.Алексин, ул. Болотова, в районе д. №8, корп. 2 (ТП-136).

2.4. г.Алексин, ул. Болотова, территория молокозавода (ТП-120).

2.5.  г.Алексин, ул. Строителей, в районе д. №4 (ТП-53).

2.6. г.Алексин, ул. Ленина, в районе д. №14 (ТП-71).

2.7. г.Алексин, ул. Арматурная, в районе д. №3 (ТП-135).

3.Основные характеристики объектов:

фундамент: бетонный ленточный или сборные бетонные блоки

стены: красный керамический или белый силикатный кирпич

перекрытия: сборные ж/б плиты

полы: бетонные по щебеночному основанию

крыша: 2 слоя рубероида на битумной мастике по утеплителю и гидроизоляции. На всех крышах присутствуют повреждения верхнего слоя, трещины, вздутия, разрывы верхнего слоя.

4. Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м | 100 м | 2,6 |
| 2 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя | 100 м2 покрытия | 8 |
| 3 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 6,812 |
| 4 | Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка | тонна | 6,812 |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1) | 1 т | 6,812 |

5. Ведомость материалов:

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0216 |
| 2 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0,0168 |
| 3 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,344 |
| 4 | 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0,0156 |
| 5 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 55,2 |
| 6 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 12 |
| 7 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 1,2784 |
| 8 | ТСЦ-101-2213 | Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 912 |
| 9 | ТСЦ-101-2214 | Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) | м2 | 1072 |

Все работы выполняются из материалов подрядчика.

6. Требования к качеству работ, требования к безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

Технология выполнения работ должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными и законодательными актами к  указанным работам:

-СНиП II 26-76 «Кровля»;

-ГОСТ 25772-83 «Ограждение кровли»;

-СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- Правила устройства электроустановок. 7-е издание;

- СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

7. Сроки проведения работ.

Начало работ: в течении 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора.

Окончание работ: не позднее  31.08.2014г.

8. Требования по сроку гарантий качества работ.

Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения работ и используемых материалов в полном соответствии с локальными сметами, требованиями пожарной безопасности, техническими условиями и требованиями, предъявляемыми нормативными и законодательными актами к качеству работ.

- своевременное устранение недостатков и дефектов, в выполненных работах и изделиях, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

Гарантийный срок

Не менее – 30 месяцев. Указанный срок исчисляется со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

Главный инженер                                                                            С.А. Суханов

Исполнитель:

начальник ПТО ЗАО «АЭСК»                                                          М.В. Зеленов