Приложение №1

к закупочной документации

по закупке № 20-ЗП

Техническое задание.

- Требования к услугам лизинга

1.1. Все расчеты для формирования заявки на участие в Запросе предложений  (определение общей стоимости  договора  лизинга, размера лизинговых платежей и т.д.)  осуществляются  в рублях по курсу  48 EUR/RUB.   Все расчеты по договору лизинга производятся в рублях. Окончательная цена договора будет сформирована исходя из фактически произведенных расходов Лизингодателя в рублях РФ по приобретению оборудования, указанного в п.2 настоящего технического задания. Договором лизинга (Приложение№2 к закупочной документации) предусмотрено:  в случае изменения стоимости евро по курсу ЦБ РФ более или менее 48 (Сорока восьми) рублей за один евро, Лизингодатель  в одностороннем порядке в день осуществления Лизингодателем последнего платежа Продавцу оборудования по договору купли-продажи (поставки)  пересчитывает сумму лизинговых платежей исходя из   фактически произведенных Лизингодателем по договору купли-продажи (поставки) платежей в рублях РФ по приобретению оборудования, указанного в Спецификации, и направляет соглашение об изменении цены договора и графика лизинговых платежей, подписанное со своей стороны, с приложением копий документов, подтверждающих произведенные оплаты. Лизингодатель обязан проверить правильность расчета и подписать со своей стороны указанное дополнительное соглашение в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов.

1.2.Срок лизинга – 36 месяцев

1.3.Размер аванса: не более 30% стоимости оборудования.

1.4.Максимальная (начальная) стоимость договора лизинга: 1 433 105 (один  миллион четыреста тридцать три тысячи сто пять )  руб. 72 коп.,  включая НДС 18%, (в том числе выкупная стоимость оборудования – 1 000 (одна тысяча) рублей, в т.ч. НДС 18%).

1.5.Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю авансовый  платеж  в течение 2  (двух) банковских дней с даты заключения договора лизинга.  Остальная часть общей цены договора начисляется и уплачивается ежемесячно до 25 числа  месяца, начиная с месяца получения предмета лизинга и подписания акта сдачи–приемки предмета лизинга, согласно графика лизинговых платежей  в течение срока лизинга.  В случае получения предмета лизинга 25 числа текущего месяца или после 25 числа уплата первого лизингового платежа производится до 15 числа месяца следующего за месяцем получения предмета лизинга в лизинг. График платежей рассчитывается участником исходя из общей цены договора и срока лизинга и представляется в составе заявки на участие в запросе предложений. Тип графика лизинговых платежей: убывающий график лизинговых платежей (дифференцированные платежи).

2.Требования к предмету лизинга.

Предмет лизинга:  станция по производству кислорода

-Производительность по кислороду: 2,3 м3/час ( 2,9 кг/час.)

- Чистота кислорода:  95%

-Точка росы на выходе: -700

- Давление кислорода : 6 БАР

| Чистота кислорода 95% |  |
| --- | --- |
| Нм3/час | 2,3 |
| Потребление по воздуху Nм³/мин. При 8 Ати | 0,5 |
| Энергопотребление генератора, кВт | 0.1 |
| Энергопотребление вкл. Винтовой компрессор, кВт | 5,5 |
| Давление кислорода на выходе Ати | 6 |

| Part No. | В комплект поставки входит: | Кол-во, шт | Цена поставщика за единицу, в евро, в том числе НДС | Стоимость поставщика, в евро, в том числе НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Curtis R/S 10T | Винтовой воздушный компрессор R/S 10T 1924x650x1425 вес 395 кг производительность: 0.8 м3/мин укомплектован осушителем сжатого воздуха рефрижераторного типа точка росы +3. | 1 | 20 625 | 20 625 |
| CTA | Комплект магистральных фильтров очистки сжатого воздуха (Франция) | 1 |  |  |
| Oxymat oxy 040 ECO | OXY 040 ECO генератор кислорода с циркониевым датчиком анализатором, с ЖК дисплеем touch screen 6” с русскоязычным интерфейсом, (Дания) 500х600х1500 мм 145 кг | 1 |  |  |
| TP-270 | Ресивер кислородный 270 л (буферный) 400х400х1500 мм 117 кг | 1 |  |  |

|  | Оксигенатор CONE ОС I (в комплекте с клапаном и манометром), 30 м3/час (Дания) | 1 | 1472 | 1472 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оксигенатор CONE OC II (в комплекте с клапаном и манометром) ,60 м3/час (Дания) | 2 | 1827 | 3654 |

Общая стоимость поставки: 25 751 евро, включая НДС 18%, в размере 3 928,12 (Три тысячи девятьсот двадцать восемь и 12/100) ЕВРО.

Сумма является окончательной и пересмотру не подлежит, при условии выполнения Сторонами обязательств по договору купли-продажи. Стоимость Оборудования включает в себя стоимость Оборудования, расходы по упаковке и погрузке Оборудования, пуско-наладке поставленного Оборудования, обучение Продавцом обслуживающего персонала Лизингополучателя правилам эксплуатации поставленного Оборудования, осуществление Продавцом гарантийного обслуживания Оборудования.

##### Продавец предмета лизинга: ЗАО «КОНВИНС»,

##### Юридический адрес: 119017, г. Москва, Б. Толмачевский  пер., д.3, стр.6

##### Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.89, стр.3

Телефон: +7 495 685 94 07,  +7 495 685 94 08, E-mail: sale@oxymat.ru

ИНН 7706007466, КПП 770601001

Оплата по договору купли-продажи(поставки) производится Покупателем (Лизингодателем)  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в рублях в следующие сроки:

-30 % от стоимости Оборудования, что составляет 7 725,30 (Семь тысяч семьсот двадцать пять и 30/100) ЕВРО, включая НДС 18%, в размере 1 178,44 (Одна тысяча сто семьдесят восемь и 44/100) ЕВРО - в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента вступления в силу обязательств Покупателя по Договору лизинга.

-70 % от стоимости Оборудования, что составляет 18 025,70 (восемнадцать тысяч двадцать пять  и  70 /100) ЕВРО, включая НДС 18% в размере 2 749, 68 ( две тысячи семьсот сорок девять и  68/100) ЕВРО –  в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с момента подписания Акта осмотра Оборудования на территории Продавца и готовности к отгрузке Оборудования Лизингополучателю.

Все расчеты по договору купли-продажи осуществляются в российских рублях по курсу ЕВРО, установленному Банком России на дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя (Лизингодателя).

# Срок поставки: 60 календарных дней с даты поступления первого авансового платежа на корреспондентский счет Банка Продавца.  Поставка Оборудования осуществляется самовывозом Лизингополучателя со склада Продавца, расположенного по адресу: г.Москва, 1-ый  Иртышский пр-д, влад.4

Срок гарантии составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи, если иной срок гарантии не установлен изготовителем в технической документации (паспорте) на оборудование.

Лизингодатель осуществляет финансовые услуги на условиях, изложенных в закупочной документации, в том числе проекте договора лизинга (Приложение №2 к закупочной документации) и проекте договора купли-продажи (Приложение №3).

Заместитель генерального директора-

исполнительный директор                                                                                                               Козлов В.С.

Финансовый  директор-главный бухгалтер                                                                                Толстых Л.И.