Приложение№1 к закупочной документации по закупке№ 28-ЗП

«Утверждаю»:

Исполнительный директор

ЗАО «АЭСК»

___________В.С. Козлов

«___» ____________2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству фундаментов трансформаторных подстанций на земельных участках с кадастровыми номерами 71:01:020201:1231и 71:01:020201:1232 для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей (многодетные семьи), расположенных по адресу: г.Алексин, ул.Болотова.

1.  Наименование выполняемых работ:

1.1. строительство фундаментов трансформаторных подстанций.

2. Место выполнения работ:

2.1. Тульская область, г.Алексин, ул.Болотова (на земельных участках с кадастровыми номерами 71:01:020201:1231и 71:01:020201:1232).

3. Ведомость объемов работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Строительство фундаментов трансформаторной подстанции ТП-1 |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,014 |
| 2 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,08608 |
| 3 | Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка | тонна | 86,08 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1) | 1 т | 86,08 |
| 5 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,08608 |
| 6 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 3 |
| 7 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта недобора | 0,002 |
| 8 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 3 |
| 9 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,4 |
| 10 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 12 |
| 11 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ | шт. | 9 |
| 12 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/ | шт. | 19 |
| 13 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | 1 т | 0,12222 |
| 14 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм | т | 0,08478 |
| 15 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм | т | 0,03744 |
| 16 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,04212 |
| 17 | Монолитные заделки между блоками ленточными из бетона В-7.5(М100) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0157 |
| 18 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,85 |
| 19 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,85 |
| 20 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,4339 |
| 21 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 5,39 |
| 22 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,4339 |
| 23 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: стальными манжетами до 2 отверстий (для прокладки кабеля) | 1 канало-километр трубопровода | 0,047 |
| 24 | Устройство бетонного пояса | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0236 |
| Приямок для масла |
| 25 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,312 |
| 26 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0312 |
| 27 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0312 |
| 28 | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 0,156 |
| 29 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 |
| Решётка Р-1 |
| 30 | Конструкция сварная | 1 т | 0,26488 |
| 31 | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс ( L=2800мм 2 шт.) | т | 0,2288 |
| 32 | Просечно-вытяжной лист ПВЛ-506 (1000х2200мм) | т | 0,03608 |
| Площадка П-1 и ограждение ОГ-2 |
| 33 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,11 |
| 34 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ | шт. | 11 |
| 35 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1,67 |
| 36 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1,67 |
| 37 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0,09 |
| 38 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,26 |
| 39 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм | т | 0,025 |
| 40 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 4,0 мм | т | 0,17 |
| 41 | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5 | т | 0,525 |
| 42 | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм | т | 0,6 |
| Отмостка |
| 43 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,348 |
| 44 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 5,568 |
| Контур заземления |
| 45 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16 | 10 шт. | 1 |
| 46 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,38 |
| Раздел 2. Строительство фундамента трансформаторной подстанции ТП-2 |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,014 |
| 2 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,08608 |
| 3 | Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка | тонна | 86,08 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (класс груза 1) | 1 т | 86,08 |
| 5 | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,08608 |
| 6 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 3 |
| 7 | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта недобора | 0,002 |
| 8 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 3 |
| 9 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,4 |
| 10 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 12 |
| 11 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ | шт. | 9 |
| 12 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/ | шт. | 19 |
| 13 | Установка закладных деталей весом: более 20 кг | 1 т | 0,12222 |
| 14 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм | т | 0,08478 |
| 15 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм | т | 0,03744 |
| 16 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,04212 |
| 17 | Монолитные заделки между блоками ленточными из бетона В-7.5(М100) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0157 |
| 18 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,85 |
| 19 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,85 |
| 20 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,4339 |
| 21 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 5,39 |
| 22 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,4339 |
| 23 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением: стальными манжетами до 2 отверстий (для прокладки кабеля) | 1 канало-километр трубопровода | 0,047 |
| 24 | Устройство бетонного пояса | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0236 |
| Приямок для масла |
| 25 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,312 |
| 26 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0312 |
| 27 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0312 |
| 28 | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 0,156 |
| 29 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 |
| Решётка Р-1 |
| 30 | Конструкция сварная | 1 т | 0,26488 |
| 31 | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс ( L=2800мм 2 шт.) | т | 0,2288 |
| 32 | Просечно-вытяжной лист ПВЛ-506 (1000х2200мм) | т | 0,03608 |
| Площадка П-1 и ограждение ОГ-2 |
| 33 | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,11 |
| 34 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ | шт. | 11 |
| 35 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1,67 |
| 36 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 1,67 |
| 37 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0,09 |
| 38 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,26 |
| 39 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм | т | 0,025 |
| 40 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 4,0 мм | т | 0,17 |
| 41 | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5 | т | 0,525 |
| 42 | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм | т | 0,6 |
| Отмостка |
| 43 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,348 |
| 44 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 5,568 |
| Контур заземления |
| 45 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16 | 10 шт. | 1 |
| 46 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,38 |

4. Ведомость материалов:

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 204-0069 | Арматурные сетки сварные | т | 0,0842 |
| 2 | 101-0009 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0,0204 |
| 3 | 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,097 |
| 4 | 401-0085 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 7,6452 |
| 5 | 401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 8,016 |
| 6 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0,0324 |
| 7 | 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0,3996 |
| 8 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,0068 |
| 9 | 102-0097 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | 0,0076 |
| 10 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,85 |
| 11 | 411-0001 | Вода | м3 | 6,5492 |
| 12 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб | 9,426 |
| 13 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0014 |
| 14 | 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т |  |
| 15 | 101-1564 | Гидроизол | м2 | 1,41 |
| 16 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0,0006 |
| 17 | 113-0021 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,002 |
| 18 | 204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 0,2444 |
| 19 | 102-0118 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,0002 |
| 20 | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,0174 |
| 21 | 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 19,814 |
| 22 | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0,002 |
| 23 | 413-0434 | Каменная мелочь марки 300 | м3 | 1,9144 |
| 24 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,1248 |
| 25 | 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0008 |
| 26 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0,1248 |
| 27 | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 9,152 |
| 28 | 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,5298 |
| 29 | 113-1786 | Лак битумный: БТ-123 | т | 0,011 |
| 30 | 507-2609 | Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100 | 10 шт. | 3,008 |
| 31 | 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0,3198 |
| 32 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0068 |
| 33 | 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 19,814 |
| 34 | 408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 7,2 |
| 35 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,0008 |
| 36 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т |  |
| 37 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,0026 |
| 38 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,7388 |
| 39 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1,224 |
| 40 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 0,1272 |
| 41 | 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 | м3 | 0,0972 |
| 42 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,151 |
| 43 | 101-2467 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0,004 |
| 44 | 101-1668 | Рогожа | м2 | 6,934 |
| 45 | 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 0,277 |
| 46 | 101-1614 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм | т | 0,162 |
| 47 | 101-1889 | Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая | т | 0,0988 |
| 48 | 101-2260 | Трубы асбестоцементные безнапорные: БНТ 100 | м | 93,06 |
| 49 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0,0128 |
| 50 | 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 1,7404 |
| 51 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 17,4086 |
| 52 | 408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1,5664 |
| 53 | 203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 3,5208 |
| 54 | 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 3,0492 |
| 55 | 101-1515 | Электроды диаметром: 4 мм Э46 | т | 0,0268 |
| 57 | ТСЦ-403-8007 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/ | шт. | 40 |
| 58 | ТСЦ-403-8011 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/ | шт. | 38 |
| 59 | ТСЦ-403-8001 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 24 |
| 60 | ТСЦ-101-1111 | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм | т | 1,2 |
| 61 | Оптовая цена | Просечно-вытяжной лист ПВЛ-506 (1000х2200мм) | т | 0,07216 |
| 62 | ТСЦ-101-1613 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм | т | 0,07488 |
| 63 | ТСЦ-101-3773 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 4,0 мм | т | 0,34 |
| 64 | ТСЦ-101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм | т | 0,16956 |
| 65 | ТСЦ-101-2542 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,52 |
| 66 | ТСЦ-101-2545 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0,18 |
| 67 | ТСЦ-101-1639 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм | т | 0,05 |
| 68 | ТСЦ-101-3686 | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс ( L=2800мм 2 шт.) | т | 0,4576 |
| 69 | ТСЦ-101-1646 | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5 | т | 1,05 |

Все работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика.

5. Условия выполнения работ.

Подрядчик обязан :

- заблаговременно согласовать с ЗАО «АЭСК» проведения работ на Объектах;

- выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием, и сдачу  выполненных работ по Объектам Заказчику в установленный срок;

- выполнить работы в полном соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью договора;

- снижение стоимости выполняемых работ не должно производиться за счет снижения объемов работ и ухудшения качества материалов, конструкций, оборудования;

- выполнить на Объектах в ходе работ необходимые противопожарные мероприятия, а также мероприятия по технике безопасности;

- своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объектов;

- беспрепятственно обеспечить доступ представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства;

- вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы Объекта, принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество;

- заключить договор со специализированной организацией на вывоз и размещение  отходов на полигоне. Отходы вывезти после окончания выполнения работ по Объекту, до подписания акта о приемке выполненных работ.

- подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполнением работ на Объекте.

-подрядчик должен в течение 1 (одного) рабочего дня письменно известить Заказчика о готовности сдачи скрытых работ в соответствии со сметной документацией.

- подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ.

6. Требования к качеству работ, требования к безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

Технология выполнения работ должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными и законодательными актами к  указанным работам:

- Правила устройства электроустановок. 7-е издание;

- СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

- СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»

-  СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения»

-Технические требования к устройству отмосток из бетона и асфальтобетона.

СНиП 3.04.01-87 табл.20

СНиП III-10-75 п.3.2

- Правила устройства электроустановок. 7-е издание;

- СНиП 2.03.13-8 «Полы»;

- СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»;

7. Сроки проведения работ.

В течении 14 (календарных) рабочих дней с даты начала работ.

8. Требования по сроку гарантий качества работ.

Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения работ в полном соответствии с локальными сметами, требованиями пожарной безопасности, техническими условиями и требованиями, предъявляемыми нормативными и законодательными актами к качеству работ.

- своевременное устранение недостатков и дефектов, в выполненных работах, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

Гарантийный срок на результат выполненных работ – не менее 60 месяцев. Указанный срок исчисляется со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2). В случае выявления в гарантийный срок, неисправность должна быть устранена в течение 3 рабочих дней.

Подготовил:

Начальник ПТО ЗАО «АЭСК»                                                                        М.В. Зеленов

Согласовано:

Главный инженер –начальник района сетей ЗАО «АЭСК»                         С.А.Суханов