Приложение№1 к закупочной документации по закупке № 17-ЗП

«Утверждаю»:

Исполнительный директор

ЗАО «АЭСК»

___________В.С. Козлов

«___» ____________2015г.

Техническое задание на поставку

комплектной трансформаторной подстанции

КТПК-400/10/0,4.

1. Общие требования:

Все оборудование должно быть разработано, изготовлено, испытано в соответствии с последними изданиями соответствующих Российских и Международных норм, правил, стандартов и инструкций:

-ПУЭ Правила устройства электроустановок;

-ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие требования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

-ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия.»;

-ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные)»;

-ГОСТ 23274-84* «Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия»;

-ГОСТ 14254-96 «Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (Код IP)»;

-ГОСТ12.12.1.038-82«ССБТ Электробезопасность.Защитное заземление. Зануление»;

-СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;

-СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

-СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

-СНиП 2.03.11-85* «Защита строительных конструкций от коррозии»

-СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

Все оборудование должно быть сертифицировано по российским стандартам и иметь сертификаты соответствия, которые должны быть представлены.

2.Требования к комплектной трансформаторной подстанции КТПК-400/10/0,4.

Комплектная трансформаторная подстанция КТПК-400/10/0,4 тупикового типа наружной установки с одним трансформатором без коридоров  обслуживания, предназначена для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50Гц, номинальным напряжением 10кВ, преобразования её в напряжение 0,4кВ и распределения по потребителям.

КТПК-400/10/0,4 должна быть в полной заводской готовности, включая цепи вторичной коммутации.

КТПК-400/10/0,4 конструктивно должна состоять из 3 отсеков:

- отсек высоковольтного воздушного ввода;

- отсек силового трансформатора;

- отсек распределительного устройства со стороны низшего напряжения РУНН.

КТПК-400/10/0,4 должна соответствовать техническим характеристикам указанным в опросном листе, схеме общего вида, схеме главных цепей, схеме корпоративной окраски (Приложение №1 к настоящему техническому заданию).

3. Требования к документации.

- Завод-изготовитель должен обеспечить полный комплект чертежей и документов для монтажа и обслуживания комплектной трансформаторной подстанции с установленным в нем электротехническим оборудованием.

-Документация должна включать следующие обязательные пункты, но не ограничиваться этим:

- сертификационные документы;

- протоколы испытаний, акты проверки;

- чертежи общей компоновки с указанием габаритных размеров комплектной трансформаторной подстанции и установленного оборудования, включенного в договор на поставку;

- электрическую схему;

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию;

- инструкции по установке и монтажу;

- инструкции по пуско-наладке;

- схемные решения и чертежи межэлементных соединений;

- схемы электрические монтажные и чертежи межэлементных соединений;

- подробный перечень ЗИП;

- руководство по методу консервации и транспортировки.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации :

На трансформаторную подстанцию  не менее 2 (двух) лет со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил хранения.

- Срок службы – не менее 25 лет.

Приложение №1:

- Опросный лист для заказа комплектной трансформаторной подстанции.

- Комплектная трансформаторная подстанция. Общий вид и схема расположения оборудования.

- Схема первичных соединений.

Согласовано:

Главный инженер  ЗАО «АЭСК»                                                   С.А. Суханов

Исполнитель:

Начальник ПТО ЗАО «АЭСК»                                                       М.В. Зеленов