Приложение №1к закупочной документации

по закупке №41-ЗП

Утверждаю:

Заместитель генерального директора-

исполнительный директор

_____________ В.С. Козлов

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА МОНТАЖ

# НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ (НФС) С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ

# (ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ)

Данное Техническое задание содержит технические требования к навесной фасадной системе (далее – НФС) с воздушным зазором для разработки рабочей документации и последующего монтажа на фасад здания по адресу: 301361 Тульская обл., г.Алексин, ул.Тургенева, д.34.

При разработке рабочей документации и монтаже необходимо руководствоваться настоящим Техническим заданием, действующими нормативными актами, а также технической документацией на материалы и конструкции, применяемые при устройстве навесных фасадных систем.

Общие положения

## Краткая характеристика здания, расположенного по адресу Тульская область, г.Алексин, ул.Тургенева, д.34:

Функциональное назначение здания  - административно-производственное;

Краткое описание здания – здание 2 этажное, нежилое;

Уровень ответственности здания – II уровень;

Тип строительства - капитальный ремонт;

## Общие требования:

Степень огнестойкости, классы конструктивной и функциональной пожарной опасности здания должны удовлетворять Техническому регламенту ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «О требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

Материалы и конструкции применяемые при капитальном ремонте должны быть подобраны по степени агрессивного воздействия окружающей среды на металлоконструкции согласно ГОСТ 9.039-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Коррозионная агрессивность атмосферы», СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

Прочность, жесткость, пространственная устойчивость несущего каркаса должны соответствовать нормам СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»

## Срок службы:

Срок службы несущих элементов проектируемой НФС (кронштейнов, направляющих, анкеров, крепёжных элементов) должен быть равным сроку службы здания в соответствии с уровнем ответственности здания  - не менее 30 лет;

Срок службы наружной облицовки должен быть равным безремонтному сроку службы наружных стен здания (в соответствии с периодичностью проведения планово-предупредительных и капитальных ремонтов наружных стен здания) - не менее 30 лет;

## Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Участник закупки должен гарантировать качество всего объема (100%) выполненных работ в течение не менее чем 60 месяцев с момента подписания акта выполненных работ при условии соблюдения правил эксплуатации Заказчиком.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Выявленные недостатки в период гарантии участник закупки устраняет за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обращения Заказчика к участнику закупки в письменной форме.

## Выбор типовой НФС должен исходить из следующих условий:

Выбор одной из типовых НФС из числа НФС, имеющих Техническое свидетельство Минрегиона РФ, осуществить на основе:

- возможности удовлетворения архитектурно-композиционным требованиям;

- соответствия класса пожарной опасности выбранной НФС степени огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности здания,;

- возможности применения выбранной НФС в зоне с заданными температурно-климатическими условиями;

- соответствия коррозионной стойкости выбранной НФС степени коррозионной агрессивности атмосферы;

- соответствия долговечности выбранной НФС сроку службы и периодичности планово-предупредительных и капитальных ремонтов;

- наличия технических возможностей выбранной НФС по выравниванию фасада при фактических отклонениях несущего основания от горизонтальной и вертикальной плоскости;

## Подготовка рабочей документации

- Произвести геодезическую съемку здания с «привязкой» НФС в соответствии с разработанным для нее Альбомом технических решений (чертежи раскладки несущего каркаса НФС, раскладки керамогранитных плит);

- Проектируемая НФС, ее элементы, материалы и комплектующие изделия должны соответствовать требованиям нормативных документов: стандартов, технических условий, технических свидетельств, региональных и ведомственных норм градостроительного проектирования, утвержденных в установленном порядке.

- Конструкцию НФС, включая детали и узлы ее крепления к несущим конструкциям здания, необходимо проектировать с учетом

- совместного действия статической нагрузки от собственного веса НФС и возможности двухстороннего обледенения облицовки и ветровых нагрузок, в т.ч. пульсационной составляющей;

- изменения температуры в годовом и суточном циклах, обеспечив при этом свободу температурных деформаций при сохранении прочностных и теплотехнических свойств НФС.

- Спецификация материалов и комплектующих изделий для устройства проектируемой НФС должна включать исключительно те материалы и изделия, на которые имеется разрешительная документация для применения в НФС, утвержденная в установленном порядке (Технические свидетельства Минрегиона РФ с обязательными приложениями или Стандарты организаций-производителей соответствующей продукции).

- До начала выполнения работ по капитальному ремонту на объекте участником закупки должна быть представлена и согласована с заказчиком рабочая документация, содержащая в себе следующую информацию:

- Результаты геодезической съемки здания с «привязкой» НФС в соответствии с разработанным для нее Альбомом технических решений (чертежи раскладки несущего каркаса НФС, раскладки керамогранитных плит);

- Результаты экспериментальных исследований прочности анкеров на вырыв из несущих стен;

- Протоколы сертификационных испытаний основных конструктивных элементов и узлов крепления системы к несущему каркасу здания;

- Технические свидетельства на НФС с обязательными приложениями: «Техническая оценка пригодности продукции для применения в строительстве» и «Альбом технических решений»;

- Специальные технические условия (СТУ) на проектируемую НФС, в том числе СТУ (в виде отдельного раздела) на противопожарные характеристики НФС.

- Перечень мероприятий по профилактическим осмотрам (мониторингу), чистке, мытью и ремонту НФС в процессе эксплуатации здания.

# Технические требования к НФС,

# ее элементам, материалам, комплектующим изделиям

## Требования к несущему каркасу НФС

- Несущий каркас НФС должен обеспечивать необходимую несущую способность, подтвержденную расчетом в течение всего срока эксплуатации НФС.

- Прочность, жесткость, пространственная устойчивость несущего каркаса должны соответствовать нормам СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» и ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету».

- Форма и размеры поперечного сечения элементов каркаса должны назначаться по результатам прочностных расчетов. Усилия (изгибающие моменты), поперечные и продольные силы, а также прогибы элементов конструкций следует определять с использованием основных положений сопротивления материалов и строительной механики.

- Долговечность конструкции каркаса НФС по прочностным показателям и надежности должна быть обеспечена путем обоснованного выбора коэффициентов безопасности по нагрузкам при определении расчетных нагрузок.

- Долговечность элементов несущего каркаса должна быть обеспечена защитой их от коррозии согласно СНиП 3.04.03-85«Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». Коррозионная стойкость стальных конструкций должна обеспечиваться выполнением требований СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

- Конструкция каркаса проектируемой НФС должна обеспечивать возможность регулировки положения направляющих в трех плоскостях. Диапазон регулирования должен устанавливаться в зависимости от:

- допускаемых и/или фактических отклонений несущего основания здания от вертикальной плоскости;

- предельных допусков на геодезическую разбивку мест крепления каркаса к несущим конструкциям здания и точности выполнения монтажных работ;

- расчетной величины температурных деформаций элементов каркаса.

- Для соединения элементов каркаса между собой следует применить болты, заклепки или самонарезающие винты в соответствии с технической документацией на выбранную НФС.

- Соединения должны в полной мере отвечать всем требованиям по регулировкам,  учитывать дифференциальные смещения от тепловых воздействий и передачу нагрузки.

- В соединениях должны быть исключена возможность трения металла о металл, в частности путем разделения металлических поверхностей элементами с низким трением, герметиками или прокладками.

- Качество, прочностные и теплотехнические характеристики металлических элементов несущего каркаса, уплотняющих и термоизоляционных прокладок, герметизирующих и других материалов должны быть подтверждены Сертификатами соответствия и Протоколами сертификационных испытаний в аккредитованных испытательных центрах.

## Требования к узлам крепления каркаса к несущим конструкциям здания

- Узлы крепления каркаса проектируемой НФС к несущим конструкциям здания должны обеспечивать свободные деформации фасадной системы при температурно-влажностных воздействиях и исключать передачу усилий от несущих конструкций здания на проектируемую НФС. Крепления не должны вызывать усилий кручения в опорных элементах.

- Соединения должны в полной мере отвечать всем требованиям по регулировкам,  учитывать дифференциальное смещение от тепловых воздействий и передачу нагрузки.

- В качестве крепежных элементов применить (на основе расчетного обоснования) металлические распорные анкера с антикоррозионным цинковым покрытием, фасадные дюбели и химические анкеры, допущенные к применению в навесных фасадных системах в соответствии с НД, утвержденной в установленном порядке.

- Диаметр, длина и тип крепления элементов фасадной системы к несущим конструкциям здания должны выбираться исходя из:

- материала основания;

- результатов испытаний на вырывание;

- нагрузок, приходящихся на точки крепления;

- результатов расчетов прочности узлов крепления с учетом обоснованного выбора коэффициента надежности на  вырывание.

Примечание –  Коэффициент надёжности на «вырыв» (m для анкеров должен составлять не менее 5.

- Подбор элементов крепления конструкции НФС и СПК к несущему основанию должен осуществляться по результатам натурных испытаний проведенных по методике РОССТРОЯ РФ.

- По результатам испытаний устанавливается максимальное допустимое усилие на элемент крепления конструкции системы.

- Допустимая нагрузка, полученная по результатам испытаний не должна быть меньше расчетной, вычисленной по итогам инженерных изысканий.

- Выбор наиболее эффективных размеров, марок и типов анкеров, используемых для крепления систем, осуществляется путем сравнительного анализа результатов экспериментальных исследований прочности анкеров на вырыв из несущих стен и должны соответствовать следующим требованиям:

- Наличие действующего Технического Свидетельства РОССТРОЯ утвержденного в установленном порядке;

- Анкерная гильза должна быть выполнена из полиамида в соответствии с технической документацией (ТО, СтО) на продукцию;

- Распорный элемент должен быть выполнен из коррозионностойкой стали А4 (1.4401, 1.4571) по DIN EN ISO 3506;

- Для анкерных дюбелей с распорным элементом из углеродистой стали, с защитным покрытием типа «Dacromet», «Ruspert», «HARP», «Xylan» и т.д. зона влажности и степень агрессивности воздействия, в которых допустимо применение дюбелей, устанавливаются по рекомендациям производителя и на основании коррозионных испытаний;

- Применение в наружных конструкциях анкерных дюбелей с распорным элементом из углеродистой стали с защитным электроцинковым покрытием, не допускается;

- Обязательное соответствие области применения анкера по назначению (для крепления несущих элементов навесных фасадных систем);

- Глубина анкеровки не менее 80 мм;

- Диметр дюбеля не менее 10 мм;

- Анкера для крепления к основанию элементов фиксации (пластин, уголков) оконных обрамлений (откосов) должны соответсвовать следующим требованиям:

- Анкерная гильза должна быть выполнена из полиамида в соответствии с технической документацией (ТО, СтО) на продукцию;

- Глубина анкеровки не менее 60 мм;

- Диаметр распорного элемента не менее 6 мм;

- Распорный элемент должен быть выполнен из стали с цинковым покрытием не менее 12 мкм.

- Примененная продукция должна быть подтверждена наличием сопроводительных документов (паспорт качества, ТС, ТО, ТУ) на продукцию.

- Для крепления элементов подконструкции НФС используются вытяжные заклепки определенные требованиями Технического свидетельства, Технической оценки о пригодности продукции в строительстве на территории РФ, на монтируемую НФС.

- Узлы примыкания НФС к несущим конструкциям здания, а также узлы крепления должны быть рассчитаны с определением распределения температурных полей с целью предотвращения образования конденсата на внутренней поверхности конструкции.

## Требования по антикоррозионной защите

- Все подверженные атмосферным воздействиям металлические элементы конструкции НФС, включая их декоративно-отделочные покрытия, должны соответствовать степени агрессивного воздействия окружающей среды на металлоконструкции.

- Во избежание электролитической коррозии не допускается прямой контакт разнородных металлов, составляющих гальванопару в соответствии с СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» и ГОСТ 9.005-72 «Единая система защиты от коррозии и старения. Допустимые и недопустимые контакты металлов. Общие требования». Следует исключить также прямые контакты различных сплавов одного и того же базового металла.

- Поверхности контакта элементов каркаса с бетонными конструкциями, с кладкой, со строительным раствором, пожарной пропиткой, штукатуркой должны быть защищены неметаллическими прокладками, выполняющими одновременно и функции термоизоляционных элементов.

- Все материалы, предназначенные для  изоляции поверхностей металлов с целью недопущения электролитической коррозии должны быть устойчивыми к воздействию влаги и не поглощающими ее.

## Требования к защитно-декоративному экрану

- Основная часть фасада здания облицовывается керамическим гранитом.

- Требования к материалу указаны в требованиях к материалам (согласно приложению № 1 к настоящему техническому заданию), цвет и фактура поверхности керамогранитных плит определяется в соответствии с колористическим решением утвержденным заказчиком.

Керамогранит должен обладать следующими свойствами:

- достаточная прочность материала на изгиб;

- наличие технического заключения лицензированных ГУГПС МЧС РФ лабораторий на прохождение испытаний по ГОСТ 31251-2008 в составе НФС с определением класса пожарной опасности и области применения разрешенных технических решений;

- наличие протокола испытаний на морозостойкость, что достижимо при низком водопоглощении материала;

- Технические характеристики каждой партии примененных керамогранитных плит должны быть подтверждены паспортом качества на продукцию. Продукция должна иметь:

- Технические свидетельства, определяющие область применения при устройстве НФС;

- санитарно-эпидемиологическое заключение (по содержанию удельной эффективной активности естественных радионуклидов)

- Металлические элементы для крепления облицовочных материалов (кляммеры, заклепки, винты, скобы, самораспорные винты, шины и т.д.) должны соответствовать требованиям, определенным Технической оценке на применяемую типовую НФС.

- Колористические решения  всех участков фасада должны согласоваться заказчиком с указанием применяемых материалов.

Примечание –  материал, цвет, блеск и фактура облицовки и других видимых элементов НФС (видимых элементов крепления облицовки к несущему каркасу, обрамлений окон и дверей, отливов, парапетов и т.д.) должны соответствовать образцам-эталонам, предоставленным производителями соответствующих изделий.

## Требования к оконным, дверным обрамлениям и сливам

- Величина заглублений оконных и дверных проемов от плоскости фасада определяется исходя из расчета выпускаемых производителем размеров кронштейнов, толщин направляющих и облицовочного материала.

- Материал оконных обрамлений и сливов – оцинкованная сталь толщиной не менее 0.45 мм, с толщиной цинкового покрытия не менее 18 мкм или из коррозионно-стойкой стали толщиной не менее 0,45 мм с полимерной покраской с толщиной покрытия не менее 60 мкм. Цвет покраски определяется в соответствии с утвержденным колористическим решением.

- Материал дверных обрамлений – оцинкованная сталь толщиной не менее 0,45 мм с толщиной цинкового покрытия не менее 18 мкм или коррозионно-стойкой стали толщиной не менее 0,45 мм с полимерной покраской с толщиной покрытия не менее 60 мкм. Цвет покраски определяется в соответствии с утвержденным колористическим решением.

- Материал противопожарных коробов вокруг оконных и дверных проемов, а так же межэтажных рассечек – оцинкованная сталь толщиной не менее 0,45 мм, с толщиной цинкового покрытия не менее 18 мкм или из коррозионно-стойкой стали толщиной не менее 0,45 мм. Расположение и узлы противопожарных коробов и межэтажных рассечек определяется в соответствии утвержденными техническими решениями изложенными в Стандартах организации, альбомах технических решений или Технических свидетельствах, Технических оценках о пригодности продукции в строительстве на территории РФ, на монтируемую НФС.

Приложения:

1.Требования к товарам (материалам, оборудованию).

2. Требования к перечню и объему работ на объекте.

3.Ведомость объемов работ и материалов.

Подготовил:

Начальник ПТО                                                                    Зеленов М.В.

Согласовано:

Главный инженер-начальник района сетей                         Суханов С.А.