Приложение №1 к закупочной документации по закупке №17-ЗП

Техническое задание

на поставку оборудования для исполнения контракта по организации уличного освещения на территории муниципального образования город Алексин на второе полугодие 2016г.

Общие требования:

Перечень, характеристики и количество поставляемого оборудования (далее -товар) указан в Приложении №1 к техническому заданию;

Срок поставки товара не должен превышать  10  (десяти) рабочих дней со дня заключения договора поставки.

Гарантийный срок на товар определяется и устанавливается согласно сопроводительной технической документации (сертификаты, паспорта, гарантийные талоны), но должен быть не менее 24 месяцев с момента поставки.

Поставляемый товар, его качество и технические характеристики должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации на его изготовление и подтверждаться паспортом качества или сертификатом качества, заверенного ОТК производителя и печатью поставщика.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывший в употреблении, в ремонте, в том числе не бывший восстановленным, не имеющий замену составных частей, не имеющим восстановлений потребительских свойств). Новизна товара должна подтверждаться паспортом на каждое изделие.

Качественные характеристики поставляемых товаров должны соответствовать требованиям, представленным в Приложении №1 к Техническому заданию.

Требования к поставке Товара:

Упаковка Товара и маркировка должны соответствовать действующим в РФ стандартам и обеспечивать сохранность во время транспортировки. К Товару должны быть приложены бирки.

Одновременно с поставкой Поставщик должен передать Покупателю следующую документацию на русском языке:

- Подлинник товарной накладной по форме ТОРГ-12 в 2-ух экземплярах на бумажном носителе в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- Подлинник счета-фактуры согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2011г. за №1137 на бумажном носителе, оформленного в соответствии с требованиями ст.169 Налогового кодекса РФ.

Условия оплаты и поставки Товара: в соответствии с проектом договора.

Расчеты за Товар производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета.

Доставка осуществляется до склада Покупателя, расположенного по адресу: Тульская область, г.Алексин, ул.Тургенева, д.34.

Заместитель исполнительного директора                                                          Машкин А.С.

по внедрению новой техники и технологий АО «АЭСК»

Приложение №1

к  техническому заданию по закупке №17-ЗП

Перечень, характеристики и количество поставляемого товара

| № п/п | Наименование показателей | Требуемое значение (диапазон значений) показателей | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кронштейн анкерный CS 10-3 NILED (Франция) |  | 45 |
|  | Страна производитель | Франция |  |
|  | Предельная нагрузка, даН | 1500 |  |
|  | Масса, г | 165 |  |
|  | Колличество штук в упаковке | 40 |  |
|  | Нормативный документ – ГОСТ Р 50043.1-92 «Линейная арматура для самонесущих изолированных и защищенных проводов, изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005» | Соответствие |  |
| 2. | Лампа натриевая SHP-T 70W Tubular E27 («Sylvania») |  | 108 |
|  | Страна производитель | Бельгия |  |
|  | Тип: натриевая | Соответствие |  |
|  | Мощность, Вт | 70 |  |
|  | Напряжение, В | 220 |  |
|  | Тип цоколя: | Е27 |  |
|  | Световой поток, Лм | 6000 |  |
|  | Индекс световой передачи, Ra | 25 |  |
|  | Цветовая температура, К | 2000 |  |
|  | Световая отдача с ЭМПРА, лм/Вт | 86 |  |
|  | Нормативный документ - ГОСТ Р 53073-2008, (МЭК 60662-2002) «Лампы натриевые высокого давления. Эксплуатационные требования» | Соответствие |  |
| 3. | Лампа натриевая SHP-T 150W Tubular E40 («Sylvania») |  | 185 |
|  | Страна производитель | Бельгия |  |
|  | Тип: натриевая | Соответствие |  |
|  | Мощность, Вт | 150 |  |
|  | Напряжение, В | 220 |  |
|  | Тип цоколя | Е40 |  |
|  | Световой поток, Лм | 15000 |  |
|  | Индекс световой передачи, Ra | 25 |  |
|  | Цветовая температура, К | 2000 |  |
|  | Световая отдача с ЭМПРА, лм/Вт | 100 |  |
|  | Нормативный документ - ГОСТ Р 53073-2008, (МЭК 60662-2002) «Лампы натриевые высокого давления. Эксплуатационные требования» | Соответствие |  |
| 4. | Лампа натриевая SHP-T 250W TubularE40(«Sylvania») |  | 46 |
|  | Страна производитель | Бельгия |  |
|  | Тип: натриевая | Соответствие |  |
|  | Мощность, Вт | 250 |  |
|  | Напряжение, В | 220 |  |
|  | Тип цоколя | Е40 |  |
|  | Световой поток, Лм | 28000 |  |
|  | Индекс световой передачи, Ra | 25 |  |
|  | Цветовая температура, К | 2000 |  |
|  | Световая отдача с ЭМПРА, лм/Вт | 112 |  |
|  | Нормативный документ - ГОСТ Р 53073-2008, (МЭК 60662-2002) «Лампы натриевые высокого давления. Эксплуатационные требования» | Соответствие |  |
| 5. | Светильник Philips SGS 102 |  | 44 |
|  | Страна производитель | Нидерланды |  |
|  | Мощность, Вт | 150 |  |
|  | Тип лампы: | ДНаТ |  |
|  | Тип цоколя | Е40 |  |
|  | Степень защиты: |  |  |
|  | - ламповый отсек | не менее IP 65 |  |
|  | - отсек с ПРА | не менее IP 43 |  |
|  | Нормативный документ - ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. «Национальный стандарт Российской Федерации. Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» | Соответствие |  |
| 6. | Светильник Philips SGS 101 |  | 8 |
|  | Страна производитель | Нидерланды |  |
|  | Мощность, Вт | 70 |  |
|  | Тип цоколя: | E 27 |  |
|  | Тип лампы: | ДНаТ |  |
|  | Степень защиты: |  |  |
|  | - ламповый отсек | не менее IP 65 |  |
|  | - отсек с ПРА | не менее IP 43 |  |
|  | Нормативный документ - ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. «Национальный стандарт Российской Федерации. Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний" | Соответствие |  |
| 7. | Провод СИП-4 2×25 |  | 300 |
|  | Страна производитель | Россия |  |
|  | Тип конструкции: самонесущий изолированный провод с двумя алюминиевыми фазными токопроводящими жилами без нулевой несущей жилы | Соответствие |  |
|  | Номинальное сечение основной фазной токопроводящей жилы, мм2 | 25 |  |
|  | Фазные токопроводящие жилы: круглой формы, многопроволочные уплотненные. | Соответствие |  |
|  | Диапазон температуры эксплуатации провода | от -600 до +500 |  |
|  | Монтаж самонесущего изолированного провода | не ниже -200 |  |
|  | Температура жил при эксплуатации в нормальном режиме | не выше 900 |  |
|  | Температура жил при эксплуатации в режиме короткого замыкания | не выше 2500 |  |
|  | Расчетная масса провода, кг/м | 0,195 |  |
|  | Срок службы | не менее 40 лет |  |
|  | Наружный диаметр провода, мм | 17 |  |
|  | Активное сопротивление жилы провода, Ом/км | 1,54 |  |
|  | Допустимая токовая нагрузка, А | 130 |  |
|  | Минимальный радиус изгиба при монтаже провода, мм | 144 |  |
|  | Нормативный документ - ГОСТ 31946-2012 "Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия" | Соответствие |  |
| 8. | Провод СИП-2 3×35+54,6 |  | 750 |
|  | Страна производитель | Россия |  |
|  | Тип конструкции: самонесущий изолированный провод с тремя алюминиевыми фазными токопроводящими жилами и с изолированной нулевой несущей жилой | Соответствие |  |
|  | Номинальное сечение основных фазных токопроводящих жил, мм2 | 35 |  |
|  | Номинальное сечение нулевой несущей жилы, мм2 | 54,6 |  |
|  | Жила нулевая несущая: из алюминиевого сплава круглой формы | Соответствие |  |
|  | Фазные токопроводящие жилы: круглой формы, многопроволочные уплотненные | Соответствие |  |
|  | Изоляция жил - светостабилизированный сшитый полиэтилен черного цвета | Соответствие |  |
|  | Монтаж при температуре, °С (диапазон значений) | -20 - + 30 |  |
|  | Нормативный документ - ГОСТ 31946-2012 "Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия" | Соответствие |  |
| 9. | Лента крепления F 207 NILED |  | 90 |
|  | Страна производитель | Франция |  |
|  | Ширина, мм | 20 |  |
|  | Толщина, мм | 0,7 |  |
|  | Длинна, мм | 50 |  |
|  | Масса, г | 5680 |  |
|  | Колличество в упаковке, шт. | 5 |  |
|  | Нормативный документ – ГОСТ Р 50043.1-92 «Линейная арматура для самонесущих изолированных и защищенных проводов, изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005» | Соответствие |  |
| 10. | Скрепа для ленты NC-20 NILED |  | 90 |
|  | Страна производитель | Франция |  |
|  | Размеры, мм | 20 |  |
|  | Масса, г | 10 |  |
|  | Количество в упаковке, шт. | 100 |  |
|  | Нормативный документ – ГОСТ Р 50043.1-92 «Линейная арматура для самонесущих изолированных и защищенных проводов, изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005» | Соответствие |  |
| 11. | Ремешок E-778 NILED |  | 120 |
|  | Страна производитель | Франция |  |
|  | Тип | 2 |  |
|  | Диаметр, мм | 10-45 |  |
|  | Ширина, мм | 8 |  |
|  | Длинна, мм | 175 |  |
|  | Разрушающая нагрузка, даН | 30 |  |
|  | Масса, г | 3 |  |
|  | Количество в упаковке, шт. | 100 |  |
|  | Нормативный документ – ГОСТ Р 50043.1-92 «Линейная арматура для самонесущих изолированных и защищенных проводов, изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005» | Соответствие |  |
| 12. | Зажим анкерный клиновой DN-35 NILED |  | 15 |
|  | Страна производитель | Франция |  |
|  | Сечение жилы, мм2 | 25-35 |  |
|  | Предельная нагрузка, даН | 1000 |  |
|  | Диаметр провода, мм | 8-11 |  |
|  | Длина корпуса, мм | 110 |  |
|  | Масса, г | 364 |  |
|  | Количество в упаковке, шт. | 50 |  |
|  | Нормативный документ – ГОСТ Р 50043.1-92 «Линейная арматура для самонесущих изолированных и защищенных проводов, изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005» | Соответствие |  |
| 13. | Зажим анкерный PA-1500 NILED |  | 30 |
|  | Страна производитель | Франция |  |
|  | Сечение жилы, мм2 | 50-54,6-70 |  |
|  | Предельная нагрузка, даН | 1500 |  |
|  | Диаметр провода, мм | 11-14 |  |
|  | Длина корпуса, мм | 110 |  |
|  | Масса, г | 367 |  |
|  | Количество в упаковке, шт. | 50 |  |
|  | Нормативный документ – ГОСТ Р 50043.1-92 «Линейная арматура для самонесущих изолированных и защищенных проводов, изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005» | Соответствие |  |
| 14. | Зажим для временного заземления РС-481 NILED |  | 30 |
|  | Страна производитель | Франция |  |
|  | Сечение жилы, мм2 | 16-150 |  |
|  | Болт, усилие затяжки, Н×м | 14 |  |
|  | Болт, размер головки, мм | 13 |  |
|  | Максимальная нагрузка I, А | 4000 |  |
|  | Масса, г | 176 |  |
|  | Количество в упаковке, шт. | 50 |  |
|  | Нормативный документ – ГОСТ Р 50043.1-92 «Линейная арматура для самонесущих изолированных и защищенных проводов, изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005» | Соответствие |  |
| 15. | Зажим ответвительный P616R NILED |  | 200 |
|  | Страна производитель | Франция |  |
|  | Сечение жил магистрали, мм2 | 6-120 |  |
|  | Сечение жил ответвления, мм2 | 1,5-16 |  |
|  | Количество болтов, шт | 1 |  |
|  | Усилие затяжки, Н×м | 9 |  |
|  | Размер головки, мм | 13 |  |
|  | Максимальная нагрузка I, А | 65 |  |
|  | Масса, г | 51 |  |
|  | Количество в упаковке, шт. | 250 |  |
|  | Нормативный документ – ГОСТ Р 50043.1-92 «Линейная арматура для самонесущих изолированных и защищенных проводов, изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005» | Соответствие |  |
| 16. | Зажим ответвительный P645 NILED |  | 30 |
|  | Страна производитель | Франция |  |
|  | Сечение жил магистрали, мм2 | 35-150 |  |
|  | Сечение жил ответвления, мм2 | 10-35 |  |
|  | Количество болтов, шт | 1 |  |
|  | Усилие затяжки, Н×м | 14 |  |
|  | Размер головки, мм | 13 |  |
|  | Максимальная нагрузка I, А | 115 |  |
|  | Масса, г | 113 |  |
|  | Количество в упаковке, шт. | 100 |  |
|  | Нормативный документ – ГОСТ Р 50043.1-92 «Линейная арматура для самонесущих изолированных и защищенных проводов, изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005» | Соответствие |  |
| 17. | Зажим плашечный ПА 1-1 |  | 8 |
|  | Страна производитель | Россия |  |
|  | Диаметр провода или каната, мм | 5,5-8,6 |  |
|  | Прочность заделки провода, кН, не менее | 2,5 |  |
|  | Масса, кг | 0,373 |  |
|  | Нормативный документ – ГОСТ Р 50043.1-92 «Линейная арматура для самонесущих изолированных и защищенных проводов, изготовленных в соответствии с ГОСТ Р 52373-2005» | Соответствие |  |
| 18. | Выключатель автоматический 1 пол. 6А ВА47-29 |  | 2 |
|  | Страна производитель | Россия |  |
|  | Общ. количество полюсов | 1 |  |
|  | Номин. Ток, А | 6 А |  |
|  | Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |  |
|  | Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 |  |
|  | Номин. (расчетное) напряжение, В | 220-230 |  |
|  | Номин. отключающая способность по EN 60898, кА | 4.5 |  |
|  | Частота, Гц | 50 |  |
|  | Тип напряжения | AC (перемен.) |  |
|  | Глубина монтажная (встраив.), мм | 75 |  |
|  | Степень защиты (IP) | IP20 |  |
|  | Нормативный документ - ГОСТ Р 5034599 «Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения» | Соответствие |  |
| 19. | Реле времени ОВЕН УТ1 |  | 2 |
|  | Страна производитель | Россия |  |
|  | Номинальное напряжение питания, В | 220 |  |
|  | Допустимое отклонение номинального напряжения питания. | –10...+15% |  |
|  | Максимально допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами электромагнитного реле, А | 8 |  |
|  | Погрешность хода часов. | не более 5 мин/месяц |  |
|  | Срок службы встроенной литиевой батареи CR2032 (3 В; 220 мА·ч). | не менее 3-х лет |  |
|  | Габаритные размеры и степень защиты корпуса настенный Н. | 130x105x65 мм, IP44. |  |
|  | Габаритные размеры и степень защиты корпуса щитовой Щ1. | 96x96x70 мм, IP54 со стороны передней панели. |  |
|  | Нормативный документ - ГОСТ Р 51522 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний» | Соответствие |  |
| 20. | Контактор IEK КМИ-11210 |  | 2 |
|  | Страна производитель | Россия |  |
|  | Номинальный рабочий ток, А | 12 |  |
|  | Номинальное напряжение катушек управления, В | 230 |  |
|  | Количество и вид контактов | 1 замыкающий |  |
|  | Габариты, мм (Д×В×Г) | 45×74×80 |  |
|  | Вес, г | 345 |  |
|  | Количество в упаковке, шт./уп. | 1 |  |
|  | Тип контактора | нереверсивный |  |
|  | Наличие теплового реле: | без реле |  |
|  | Нормативный документ - ГОСТ Р50030.4.1-2002 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 4-1.Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели» | Соответствие |  |
| 21. | Дроссель натриевый NK70 LU220V HELVAR |  | 26 |
|  | Страна производитель | Финляндия |  |
|  | Напряжение, В | 230 |  |
|  | Мощность, Вт | 70 |  |
|  | Мощность каждой лампы, Вт | 70 |  |
|  | Кол-во ламп в светильнике, шт. | 1 |  |
|  | Суммарная мощность, Вт | 70 |  |
|  | Нормативный документ – ГОСТ Р МЭК 924-98, ГОСТ Р МЭК 928-98, ГОСТ Р МЭК 920-97, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (разд.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разд.5,7), ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | Соответствие |  |
| 22. | Балласт электромагнитный для натриевых и металлогалогенных ламп NK 150 SE 220V HELVAR |  | 40 |
|  | Страна производитель | Финляндия |  |
|  | Напряжение, В | 230 |  |
|  | Мощность, Вт | 150 |  |
|  | Мощность каждой лампы, Вт | 150 |  |
|  | Кол-во ламп в светильнике, шт. | 1 |  |
|  | Суммарная мощность, Вт | 150 |  |
|  | Нормативный документ – ГОСТ Р МЭК 924-98, ГОСТ Р МЭК 928-98, ГОСТ Р МЭК 920-97, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (разд.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разд.5,7), ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | Соответствие |  |
| 23. | Дроссель натриевый NK 250 TLC220/230V KK HELVAR |  | 12 |
|  | Страна производитель | Финляндия |  |
|  | Напряжение, В | 230 |  |
|  | Мощность, Вт | 250 |  |
|  | Мощность каждой лампы, Вт | 250 |  |
|  | Кол-во ламп в светильнике, шт. | 1 |  |
|  | Суммарная мощность, Вт | 250 |  |
|  | Нормативный документ – ГОСТ Р МЭК 924-98, ГОСТ Р МЭК 928-98, ГОСТ Р МЭК 920-97, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (разд.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разд.5,7), ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | Соответствие |  |
| 24. | Импульсное зажигающее устройство для ламп ДНаТ 35-70W HELVAR |  | 35 |
|  | Страна производитель | Финляндия |  |
|  | Рабочее напряжение, В | 198 – 264 |  |
|  | Мощность подключаемых ламп ДнаТ, Вт. | 35-70 |  |
|  | Таймер | Без таймера |  |
|  | Самонагрев | Малый |  |
|  | Максимальный продолжительный ток лампы, А. | 4,6 |  |
|  | Напряжение пробоя, кВ. | 4,0 - 4,5 |  |
|  | Подключение | одной лампы |  |
|  | Габаритные размеры, мм. | 92x34x28 |  |
|  | Крепление | на винт |  |
|  | Масса | 130 |  |
|  | Нормативный документ – ГОСТ Р МЭК 924-98, ГОСТ Р МЭК 928-98, ГОСТ Р МЭК 920-97, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (разд.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разд.5,7), ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | Соответствие |  |
| 25. | Импульсное зажигающее устройство Hi400M HELVAR |  | 87 |
|  | Страна производитель | Финляндия |  |
|  | Рабочее напряжение, В | 198 – 264 |  |
|  | Мощность подключаемых ламп ДнаТ, Вт. | 150-400 |  |
|  | Таймер | Без таймера |  |
|  | Самонагрев | Малый |  |
|  | Максимальный продолжительный ток лампы, А. | 4,6 |  |
|  | Напряжение пробоя, кВ. | 4,0 - 4,5 |  |
|  | Подключение | одной лампы |  |
|  | Габаритные размеры, мм. | 92x34x28 |  |
|  | Крепление | на винт |  |
|  | Масса | 130 |  |
|  | Нормативный документ – ГОСТ Р МЭК 924-98, ГОСТ Р МЭК 928-98, ГОСТ Р МЭК 920-97, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (разд.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разд.5,7), ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 | Соответствие |  |

Заместитель исполнительного директора                                                          Машкин А.С.

по внедрению новой техники и технологий АО «АЭСК»