Приложение №1 к закупочной документации по закупке №22-ЗЦ

Техническое задание на поставку

опор «Экслибрис».

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опоры «Экслибрис» | штука | 11 |

1.Предмет договора: поставка опор «Экслибрис».

1.1 Место поставки: Тульская обл., г. Алексин, ул. Тургенева 34, за счет Поставщика

1.2 Срок поставки: в течении 21 (двадцати одного ) дня с момента заключения договора

1.3 Поставляемый товар должен:

- быть новым, ранее не использованным, не ранее 2016 года выпуска;

- соответствовать указанным техническим характеристикам и ГОСТ, подтверждаться сертификатом соответствия, паспортами и сертификатами качества завода-изготовителя, отгрузочными спецификациями.

- отвечать всем нормам и стандартам РФ, соответствовать обязательным требованиям стандартов, к которым относятся требования к качеству таких товаров, обеспечивающие их безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды.

- должна строго соответствовать техническим характеристикам (п.2.2.).

2.Технические требования.

2.1 Общая информация.

Опоры «Экслибрис предназначаются для установки 2-х консольных светильников. Ствол опоры образован из трубного проката: нижняя часть, длиной 1470 мм – d=159 мм, верхняя часть – из двух отрезков труб d=48 мм. Светильники располагаются на разной высоте – 4500 мм и 6000 мм, разнонаправлено (угол 180о). Поверхность опоры защищена от коррозии методом цинкования, обеспечивающим защиту в течение не менее 25-30 лет. Опора предназначена для фланцевой установки. Фланец опоры – квадратный (250х250 мм), 4-е отверстия диаметром 22 мм расположены с межцентровым расстоянием 180 мм по углам фланца. Для установки, на месте монтажа заблаговременно оборудуется фундамент с закладной металлической деталью, длина которой равна 1,2 м, а соединительная часть имеет параметры, аналогичные фланцевой части опоры. Параметры фундамента устанавливаются расчетом с учетом климатической зоны эксплуатации и характеристик грунта. Опора имеет вес 90 кг. Подвод питающего кабеля только внутренним способом – через окно ввода закладной детали и полый ствол опоры. Опоры «Экслибрис» применяются для функционально-декоративного освещения ландшафтных территорий: парков, скверов, аллей, набережных, освещения дворов, площадей, прилегающих территорий, парковок, АЗС. Важнейшее преимущество и уникальность опор Экслибрис заключается в возможности освещения с их помощью сразу двух зон, например дороги и тротуара, набережной и велосипедной дорожки, или двух пешеходных троп при расположении их между этими зонами.

Назначение

• Опоры предназначены для освещения парков, скверов, набережных, аллей, коттеджных посёлков, прилегающих территорий.

Покрытие

• На опоры методом горячего цинкования наносится специальное антикоррозийное покрытие в полном соответствии с ГОСТ 9.307-89, что обеспечивает сохранность изделий в течение 25 -30 лет эксплуатации. Данный вид покрытия не является декоративным и носит сугубо функциональный характер.

Способ установки

• Установка фланцевых опор производится на железобетонное основание (фундамент). Фундамент состоит из закладного металлического элемента (указан для каждого типа фланцевых опор) и армированного бетона. Основные параметры фундамента определяются расчётом и зависят от зоны эксплуатации опор и параметров грунта.

2.2 Характеристики опор

| Количество устанавливаемых светильников | 2 шт. |
| --- | --- |
| Ствол опоры, нижняя часть | длина 1470 мм – d=159 мм |
| Ствол опоры, верхняя часть | из двух отрезков труб d=48 мм |
| Расположение светильников по высоте, нижний | 4500мм от земли |
| Расположение светильников по высоте, верхний | 6000мм от земли |
| Расположение светильников относительно друг друга | разнонаправлено (угол 1800) |
| Обработка поверхности опоры | защита от коррозии методом цинкования обеспечивающим защиту в течение 25 лет |
| Способ установки | Фланцевый |
| Фланец опоры | квадратный (250х250 мм), 4-е отверстия диаметром 22 мм расположены с межцентровым расстоянием 180 мм по углам фланца |
| Вес опоры | 90кг |
| Подвод питающего кабеля | только внутренним способом – через окно ввода закладной детали и полый ствол опоры |

3. Требования к упаковке и перевозке.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения стоек должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя стоек или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Стойки должны быть полностью и герметично упакованы в воздушно пузырьковую пленку. Способ укладки и транспортировки стоек должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4. Гарантия.

4.1Срок службы опор не менее 25 лет.

4.2 Гарантия от коррозии не менее 1 года.

Составил:

Заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии                                            Машкин А.С.

Согласовано:

Главный инженер                                                                                        Суханов С.А.