Приложение№1 к закупочной документации по закупке № 17-ЗЦ

«Утверждаю»:

Исполнительный директор

АО «АЭСК»

___________В.С. Козлов

«___» ____________2017г.

Техническое задание на поставку двигателя внутреннего сгорания

508-1000400-61 ЗИЛ-130 без воздушного фильтра в количестве  1 штуки  для автомобиля марки «ЗиЛ»

1. Предмет поставки: двигатель внутреннего сгорания    508-1000400-61 ЗИЛ-130 без воздушного фильтра в количестве  1 штуки.  Сведения о начальной (максимальной) цене договора/ начальной (максимальной) цене единицы товара: 199 000 (сто девяноста девять тысяч )  рублей 00 коп, с учетом НДС.

2.Область применения – для установки на автомобили производства  АМО ЗиЛ (ЗиЛ-130);

3. Технические характеристики:

Тип двигателя Четырёхтактный карбюраторный, верхнеклапанный;

Число цилиндров 8;

Расположение цилиндров V- образное, угол развала ;

Диаметр цилиндра, мм от 95 до 100;

Ход поршня, мм от 88 до 95;

Рабочий объем, л  от 5 до 6;

Степень сжатия от 6 до7,1;

Номинальная мощность при частоте  вращения коленчатого вала  нкВт (л.с.) от100 (136) до110(150);

Ограничитель максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя Пневмоцентробежного типа (центробежный датчик и исполнительный диафрагменный механизм с пневматическим приводом);

Карбюратор Двухкамерный, с падающим потоком смеси, имеет ускорительный насос и экономайзер;

Способ смесеобразования Внешнее смесеобразование в карбюраторе

Камера сгорания не раздельного типа в поршне

Число клапанов на цилиндр один впускной один выпускной.

В комплектацию двигателя входят следующие:

- наличие паспортов заводов-изготовителей

-  генератор;

- электрический стартер;

- водяной насос;

- распределитель зажигания;

- насос ГУР;

- топливный насос;

- вентилятор шестилопастной с механическим приводом через  клиновидный ремень от шкива коленчатого вала;

- карбюратор с корпусом воздушного фильтра;

- компрессор;

- сцепление в сборе с корзиной и корпусом маховика.

Единица измерения – штука.

4. Требования к упаковке и отгрузке: упаковка товара должна обеспечить целостность, исключающую атмосферную коррозию.

5.Требования к гарантийным обязательствам: в течение гарантийного срока Поставщик гарантирует полнофункциональную работу (пригодность) товара. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать  сроку установленному изготовителем и составлять не менее  6 (шести) месяцев с даты  поставки товара или не менее 30 000 км пробега, в зависимости от того, какое из условий наступит раньше с даты поставки.

Согласовано:

Главный инженер                                                                                                    С.А. Суханов

Исполнитель:

Начальник гаража:                                                                                                М.Н.Кирюшин