Приложение №1 к закупочной документации по закупке № 27-ЗП

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора -

исполнительный директор

__________________В.С.Козлов

_______________ 2017 г.

Техническое задание на предоставление услуг финансовой аренды (лизинга) самосвала Камаз 43255-6011-28(R4)

- Задание на оказание услуг

| Предмет договора | Предоставление в лизинг транспортного средства: самосвал Камаз 43255-6011-28(R4) |
| --- | --- |
| Поставщик предмета Лизинга | Общество с ограниченной ответственностью «ТракХолдинг» (ОГРН 1105038006336, ИНН 5038078333, юр./почтовый адрес: 141201 Московская обл., г.Пушкино, Ярославское ш., д.2-В, тел./факс: (495)775-71-45 /(495)775-71-45 доб.1000) |
| Место поставки предмета Лизинга | Московская область, г.Пушкино, Ярославское ш., д.2-В |
| Начальная (максимальная) стоимость договора лизинга и цена единицы услуги. | 3 001 506 (три миллиона одна тысяча пятьсот шесть) рублей 40 коп., в том числе НДС (18%). Планируемые расходы Лизингодателя на приобретение и передачу Предмета лизинга Лизингополучателю, размер и порядок уплаты лизинговых платежей устанавливаются в Графике платежей (раздел 3 Договора лизинга). Фактически произведенные расходы Лизингодателя на приобретение и передачу Предмета лизинга указываются в Акте приема-передачи Предмета лизинга. Отклонение фактических расходов на приобретение и передачу Предмета лизинга на сумму более 1000 (одной тысячи) рублей от планируемых является основанием для изменения общей суммы платежей по Договору лизинга, путем заключения (подписания) дополнительного соглашения, которое подлежит заключению (подписанию) Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи Предмета лизинга от Лизингодателя во владение и пользование Лизингополучателю по Акту приема-передачи (дата указывается в Акте приема-передачи). По истечении указанного срока, а равно при отказе Лизингополучателя от заключения (подписания) дополнительного соглашения, Лизингодатель вправе в одностороннем порядке изменить общую сумму платежей по Договору лизинга (путем изменения размера очередного лизингового платежа). |
| Сведения о включенных в цену услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Начальная (максимальная) цена договора включает общую сумму лизинговых платежей, в том числе авансовый платеж, удорожание имущества, выкупной платеж, оплату всех видов налогов и обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, НДС, прочие налоги и иные расходы Лизингодателя, связанные с предметом лизинга подлежащих уплате Лизингополучателем |
| Общая стоимость предмета лизинга | 2 548 941 (два миллиона пятьсот сорок восемь тысяч девятьсот сорок один ) руб.60 коп.., в том числе НДС. В общую стоимость включаются расходы Продавца, связанные с доставкой Товара в место передачи, таможенным оформлением, если таковое необходимо, предпродажной подготовкой, расходы по хранению, погрузке, разгрузке и иные расходы Продавца. Общая стоимость, остается неизменной в пределах срока, установленного Продавцом для ее оплаты. |
| Размер первого ( авансового) платежа | Не более 446 064 руб.78 коп. |
| Выкупная стоимость | Не более 1 500,00 рублей |
| Комиссионное вознаграждение | 0,00 рублей |
| Срок лизинга | 36 месяцев, с даты передачи Предмета лизинга от Лизингодателя во владение и пользование Лизингополучателю по Акту приема-передачи (дата указывается в Акте приема-передачи), по дату оплаты выкупной цены, указанной в Графике платежей. |
| Периодичность лизинговых платежей | Общая сумма лизинговых платежей начисляется ежемесячно равными долями в течение всего срока лизинга, за исключение первого (авансового платежа) и выкупной стоимости. Первый (авансовый) платеж в размере, определенном в договоре лизинга, уплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора лизинга, последний 36 платеж - оплата выкупной стоимости в размере определенном в договоре лизинга. |
| Срок передачи предмета лизинга | Срок передачи Предмета лизинга от Лизингодателя во владение и пользование Лизингополучателю: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты фактической передачи Предмета лизинга от Продавца (Поставщика) Лизингодателю и подписания Продавцом (Поставщиком), Лизингодателем в присутствии Лизингополучателя, Акта приема-передачи Предмета лизинга к соответствующему Договору купли-продажи (поставки) Предмета лизинга. Поставка предмета лизинга Поставщиком осуществляется в течение 75 (Семидесяти пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком от Лизингодателя предоплаты, предусмотренной п. 2.4.1 договора купли-продажи (30% от стоимости предмета лизинга, в течение 21 банковского дня с момента заключения договора купли-продажи.) |
| Страховая компания | определяется Лизингополучателем и согласовывается с Лизингодателем. |
| Балансодержатель предмета лизинга | Лизингополучатель |

2. Технические харрактеристики

самосвал Камаз 43255-6011-28(R4)

| Весовые параметры и нагрузки |
| --- |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 7500 |
| Полная масса а/м, кг | 14800 |
| нагрузка на задний мост, кг | 9500 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 5300 |
| Снаряженная масса шасси, кг |
| нагрузка на задний мост, кг | 3450 |
| Снаряженная масса, кг | 7225 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 3775 |
| Главная передача |
| Передаточное отношение | 6,53 |
| Двигатель |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг*см) | 925 (94) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 178 (242) |
| Модель двигателя | Cummins ISB6 .7e4 245 (Евро-4) |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Степень сжатия | 17,3 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Кабина |
| Исполнение | без спального места |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Цвет кабины и кузова | оранжевый |
| Колеса и шины |
| Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 |
| Размер шин | 10.00 R20 или 11.00 R22,5 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Коробка передач |
| Модель КП | 144 |
| Передаточные числа на передачах | 1-6.75/ 2-3.60/ 3- 2.13/ 4- 1.39/ 5 -1.00/ 6- 0.78/ 3Х- 6.06 |
| Тип | механическая, 6-тиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Самосвальная платформа |
| Направление разгрузки | назад |
| Объем платформы, куб. м | 6 |
| Угол подъема платформы, град | 55 |
| Система выпуска и нейтрализации |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью, л | 35 |
| Тип | глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
| Система питания |
| Вместимость топливного бака, л | 210 |
| Сцепление |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа |
| Тормоза |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Характеристики а/м полной массы |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 7,5 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 95 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14) |
| Электрооборудование |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Напряжение, B | 24 |
| Особенности комплектации автомобиля | Задняя разгрузка - овального сечения, МКБ, система нейтрализации ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КОМ 5511 с насосом НШ-32А-3-Л, полог, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ. |

- Гарантийные обязательства

3.1 Гарантия: 2 года, либо 100 000 км, в зависимости, что наступит раньше.

3.2 Автомобиль должен быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2017 года.

Составил:

Заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологий                                                   Машкин А.С.

Согласовано:

Главный инженер - начальник района сетей                                                   Суханов С.А.