Приложение №1 к закупочной документации по закупке № 32-ЗЦ

Техническое задание на поставку кабелей силовых

для исполнения договоров подряда Фобас и Русская Тройка.

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель АВБбШв-1 4х240 (мж) | Метр | 1200 |
| 2 | Кабель АСБл-10 3х120 | Метр | 282 |
| 3 | Кабель АСБл-10 3х50 | Метр | 175 |

1.Предмет договора:

1.1 Место поставки: Тульская обл., г. Алексин, ул. Тургенева 34.

1.2 Срок поставки: 10 (десять)  дней с момента заключения договора.

1.3 Поставляемый товар должен:

- быть новым, ранее не использованным, не ранее 2017 года выпуска;

- соответствовать указанным техническим характеристикам и ГОСТ, подтверждаться сертификатом соответствия, паспортами и сертификатами качества завода-изготовителя, отгрузочными спецификациями.

- кабель должен поставляться на  барабанах  цельным метражом;

- допускается поставка кабеля  Кабель АВБбШв-1 4х240 (мж) двумя строительными линиями по 600 метров каждая.

- исполнение жилы для кабеля АВБбШв-1 4х240 (мж) должно быть многопроволочное.

- отвечать всем нормам и стандартам РФ, соответствовать обязательным требованиям стандартов, к которым относятся требования к качеству таких товаров, обеспечивающие их безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды.

2.Описание кабелей

АСБл-10 3х120 - кабель силовой с алюминиевыми жилами в бумажной пропитанной изоляции, свинцовой оболочке, с броней из стальных лент.

## Расшифровка маркировки АСБл-10 3х120

А - алюминиевые жилы.
С - свинцовая оболочка.
Б - броня из стальных лент.
л - в подушке под броней один слой ПВХ ленты.
10 - номинальное напряжение, кВ.
3 - количество токопроводящих алюминиевых жил.
120 - сечение алюминиевых жил в мм2.
ож, ос - однопроволочное исполнение жилы.
мж, мс, мн - многопроволочное исполнение жилы.

## Технические характеристики кабеля АСБл-10 3*120

Минимальная температура эксплуатации кабеля АСБл-10 3х120 минус 50 градусов Цельсия.
Максимальная температура - плюс 50 градусов.
Влажность воздуха при эксплуатации не должна превышать 98%.
Монтаж кабеля АСБл-10 3х120 производится при температуре не ниже 0 градусов.
Радиус изгиба при прокладке не должен превышать 20 наружных диаметров.
Электрическое сопротивление изоляции жил не менее 200 Мом на километр.
Срок службы кабеля АСБл-10 3*120 не менее 30 лет.

## Конструкция кабеля АСБл-10 3х120

1) Жила - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная.
2) Изоляция - бумага пропитанная вязким изоляционным составом.
3) Заполнение - из бумажных жгутов.
4) Экран - из электропроводящей бумаги.
5) Оболочка - из свинца.
6) Подушка - из битума, ПВХ ленты, крепированной бумаги.
7) Броня - из стальных лент.
8) Наружный покров - из волокнистых материалов.

## Применение кабеля АСБл-10 3х120

Силовой алюминиевый кабель АСБл-10 3*120 предназначен для передачи электрического тока напряжением до 10000 Вольт с частотой 50 герц. Прокладывают АСБл-10 3х120 в грунтах со средней коррозионной активностью, допускается наличие блуждающих токов, при высокой коррозионной активности грунта наличие блуждающих токов недопустимо.

АСБл-10 3х50 - кабель силовой с алюминиевыми жилами в бумажной пропитанной изоляции, свинцовой оболочке, с броней из стальных лент.

## Расшифровка маркировки АСБл-10 3х50

А - алюминиевые жилы.
С - свинцовая оболочка.
Б - броня из стальных лент.
л - в подушке под броней один слой ПВХ ленты.
10 - номинальное напряжение, кВ.
3 - количество токопроводящих алюминиевых жил.
50 - сечение алюминиевых жил в мм2.
ож, ос - однопроволочное исполнение жилы.
мж, мс, мн - многопроволочное исполнение жилы.

## Технические характеристики кабеля АСБл-10 3*50

Минимальная температура эксплуатации кабеля АСБл-10 3х50 минус 50 градусов Цельсия.
Максимальная температура - плюс 50 градусов.
Влажность воздуха при эксплуатации не должна превышать 98%.
Монтаж кабеля АСБл-10 3х50 производится при температуре не ниже 0 градусов.
Радиус изгиба при прокладке не должен превышать 20 наружных диаметров.
Электрическое сопротивление изоляции жил не менее 200 Мом на километр.
Срок службы кабеля АСБл-10 3*50 не менее 30 лет.

## Конструкция кабеля АСБл-10 3х50

1) Жила - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная.
2) Изоляция - бумага пропитанная вязким изоляционным составом.
3) Заполнение - из бумажных жгутов.
4) Экран - из электропроводящей бумаги.
5) Оболочка - из свинца.
6) Подушка - из битума, ПВХ ленты, крепированной бумаги.
7) Броня - из стальных лент.
8) Наружный покров - из волокнистых материалов.

## Применение кабеля АСБл-10 3х50

Силовой алюминиевый кабель АСБл-10 3*50 предназначен для передачи электрического тока напряжением до 10000 Вольт с частотой 50 герц. Прокладывают АСБл-10 3х50 в грунтах со средней коррозионной активностью, допускается наличие блуждающих токов, при высокой коррозионной активности грунта наличие блуждающих токов недопустимо.

АВБбШв 4х240 - кабель силовой бронированный с 4 алюминиевыми жилами сечением 240 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката.
АВБбШв 4х240 - является устаревшей маркировкой, по новому ГОСТ 31996-2012 обозначение (б) было исключено, конструкция и характеристики не изменились, современная маркировка: АВБШв 4*240 .

## Технические характеристики кабеля АВБбШв 4х240

Вид климатического исполнения бронированного кабеля АВБбШв 4*240 - УХЛ, категории размещения первая и пятая по ГОСТ 15150-69.
Минимальная температура эксплуатации АВБбШв 4х240: -50°С.
Максимальная температура эксплуатации кабеля АВБбШв 4*240: +50°С.
Эксплуатируется кабель АВБбШв 4х240 при влажности воздуха до 98%.
Минимальный радиус изгиба при монтаже: 491,4 миллиметров.
Растягивающее усилие при прокладке кабеля бронированного АВБбШв 4х240 не должно превышать 28800 Ньютонов.
Длительно допустимая температура нагрева жил АВБбШв 4*240: 70 градусов.
Максимальная температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160 градусов, при условии что длительность замыкания не превышает 5 секунд.
Предельная температура нагрева жил АВБбШв 4х240 при условии невозгорания: 350 градусов.
Наружный диаметр силового бронированного кабеля АВБбШв 4х240: 59,61 миллиметров.
Срок службы 30 лет с даты изготовления.
Расчетная масса кабеля АВБбШв 4*240: 6,46 килограмм в метре.

### Токовые нагрузки кабеля бронированного АВБбШв 4х240

Допустимый ток при прокладке на воздухе: 401 Ампер.
Допустимый ток при прокладке кабеля бронированного АВБбШв 4х240 в земле: 374 Ампер.
Допустимый ток короткого замыкания: 17540 Ампер.
Активное сопротивление жилы: 0,132 Ом на километр.

## Расшифровка маркировки АВБбШв 4*240

А - алюминиевая токопроводящая жила.
В - изоляция из ПВХ пластиката.
Б - броня из стальных оцинкованных лент.
б - не имеет подушку между броней и внутренней оболочкой.
Шв - оболочка выполнена из поливинилхлорида.
4 - количество токонесущих жил.
240 - сечение жилы в квадратных миллиметрах.
Также в маркировке могут присутствовать следующие обозначения:
(ож) или (ок) - однопроволочное исполнение жил.
(мс), (мк) или (мж) - многопроволочное исполнение жилы.
(0,66) - номинальное напряжение 660 Вольт.
(1,0) - номинальное напряжение 1000 Вольт.

### Конструкция кабеля АВБбШв 4х240

Жила - алюминиевая, первого или второго класса по ГОСТ 15150-69.
Изоляция - из ПВХ пластиката различных цветов.
Внутренняя оболочка - из поливинилхлорида.
Броня - из двух стальных оцинкованных лент.
Наружная оболочка - из ПВХ пластиката.

## Применение кабеля АВБбШв 4х240

Кабель алюминиевый силовой бронированный АВБбШв 4*240 предназначен для стационарной установки в сети электроснабжения напряжением до 1000 Вольт, частотой до 50 Герц, с токовой нагрузкой до 374 Ампер.
Кабелем АВБбШв 4х240 прокладывают кабельные линии в траншеях с коррозионной активностью грунта не выше среднего, при групповой прокладке в кабельных сооружениях, требуется применение дополнительных средств огнезащиты.

3.Требования к упаковке и транспортировке:

# 3.1  Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение кабелей по ГОСТ 18690. Кабели должны быть намотаны на барабаны.

# 3.2  Концы кабелей должны быть заделаны в соответствии с ГОСТ 18690. Допускается заделка концов кабелей горячим способом при помощи расплава полиэтилена при условии обеспечения герметичности.

3.3  Длина нижнего конца кабеля, выведенного за щеку барабана, должна быть не менее 0,1м.

3.4 Поставку кабеля выполнить четырьмя или менее строительными линиями, каждая не менее 200 метров

4.Гарантийные обязательства:

4.1 Гарантия не менее 5 лет с момента поставки.

4.2 Срок службы не менее 30 лет от даты изготовления.

Составил:

заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии                                            Машкин А.С.

Согласовано:

главный инженер                                                                                        Суханов С.А.