Приложение №1 к закупочной документации по закупке № 33-ЗЦ/Э

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора -

исполнительный директор

__________________В.С.Козлов

_______________ 2017 г.

Техническое задание на поставку прицепа-роспуска 949173-Р5 для исполнения инвестиционной программы АО «АЭСК» 2017г.

1.Технические характеристики:

Прицеп-роспуск с коником

- одноосный, односкатный;

- грузоподъемность 5000 кг

- шины 425/85R21, камерные

- внутренняя (рабочая) высота коника не менее 900 мм

- погрузочная высота от земли прицепа одинаковая с тягачом

- дышло раздвижное-телескопическое со складной ругулируемой по высоте опорной стойкой

- тормозная система - с пневматическим приводом от тягача,  колодочная на два колеса, с автоматическим регулятором тормозных усилий, тормозные камеры мембранного типа

складывающийся наружу и внутрь поворотный коник

- на верхней части опорной поверхности коника упругопрочная резиновая проставка высотой не менее 30 мм

- внутренняя (рабочая) высота коника не менее 900 мм

- погрузочная высота от земли прицепа одинаковая с тягачом

- дышло раздвижное-телескопическое со складной ругулируемой по высоте опорной стойкой

- две петли на конике для фиксации опор страховочным тросом

- страховочный трос на дышле, а на тягаче отдельная петля для его крепления

- для исключения растрескивания изоляции эл.кабеля питания роспуска предусмотреть кабель с температурой использования от минус 50 гр.С до плюс 50 гр.С

- электрооборудование 24В

2.Гарантийные обязательства:

2.1. Гарантия: 1 год с момента поставки.

2.2 Прицеп-роспуск должен быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2017 года.

Составил:

Заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологий                                                   Машкин А.С.

Согласовано:

Главный инженер - начальник района сетей                                                   Суханов С.А.