Приложение№1 к закупочной документации по закупке № 34-ЗЦ

«Утверждаю»:

Исполнительный директор

АО «АЭСК»

___________В.С. Козлов

«___» ____________2017г.

Техническое задание

на поставку силовых трансформаторов для исполнения инвестиционной программы АО «АЭСК»

- Предмет поставки:

| Наименование оборудования | Ед. измерения | Коли-чество | Начальная (максимальная) цена за единицу с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Силовой трансформатор ТМГ1000 10/04кВ | шт | 1 | 493 240,00 |
| Силовой трансформатор ТМГ250 10/04кВ | шт | 3 | 212 400,00 |

| Мощность, кВа | 1000 |
| --- | --- |
| Напряжение ВН, кВ | 10 |
| Напряжение к.з. при 75 С, % | 5,5 |
| Напряжение НН, кВ | 0,4 |
| Высота, мм | 1850 |
| Длина, мм | 1770 |
| Потери х.х., Вт | 1600 |
| Схема и группа соединения | Y/Yн-0 |
| Ширина, мм | 1080 |
| Масса, кг | 2900 |

2.Технические требования:

2.1.технические характеристики силового трансформатора ТМГ 1000 10/0,4

2.2. технические характеристики силового трансформатора ТМГ 250 10/0,4

| Мощность, кВа | 250 |
| --- | --- |
| Напряжение ВН, кВ | 10 |
| Напряжение к.з. при 75 С, % | 4,5 |
| Напряжение НН, кВ | 0,4 |
| Высота, мм | 1270 |
| Длина, мм | 1140 |
| Потери х.х., Вт | 570 |
| Схема и группа соединения | Y/Yн-0 |
| Ширина, мм | 820 |
| Масса, кг | 920 |

3.Общие требования:

3.1.Гарантийный срок на оборудование: не менее 5 (пяти) лет с момента поставки на склад Заказчика.

3.2. Срок службы не менее 30 лет со дня ввода в эксплуатацию.

3.3. Наличие заводской опломбировки обязательно.

3.4. Товар может быть предложен не ранее 2017 г. выпуска.

3.5. Товар должен быть изготовлен на Минском электротехническом заводе имени В.И. Козлова.

3.6. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, наличие сертификата, оформленного в соответствии с Российским законодательством и протокола испытаний.

3.7. На товар выписываются следующие документы: счет  фактура, товарная накладная.

3.8. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

Составил:

Зам. исп. директора по внедрению

новой техники и технологии                                                                                Машкин А.С.

Согласовано:

Главный инженер-начальник

района сетей                                                                                                  Суханов С.А.