Приложение №1 к закупочной документации

по закупке №8-ЗП/СМР

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объёмы и состав работ.  Реконструкция ВЛ-10кВ фидер 106д-123

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 14 |  |
| 2 | Демонтаж траверсы на опоре (примин) | 1 шт. | 14 |  |
| 3 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | 1 опора | 7 |  |
| 4 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | 1 опора | 4 |  |
| 5 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 3 |  |
| 6 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 27 |  |
| 7 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 7 |  |
| 8 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 8 |  |
| 9 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 | 6 |  |
| 10 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние | 1 га | 0,6 |  |
| 11 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 7 |  |
| 12 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 4 |  |
| 13 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 4 |  |
| 14 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,14 |  |
| 15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,14 |  |
| 16 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 15 |  |
| 17 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 15 |  |
| 18 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0,87 |  |
| 19 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 | 1 опора | 5 |  |
| 20 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 3 категории с односторонней линией связи ВЛ 0,38 кВ | 1 переход | 7 |  |
| 21 | Установка разрядников: с помощью механизмов | 1 компл. | 15 |  |
| 22 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт. | 0,06 |  |
| 23 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза (Опоры со склада заказчика) | 1 т груза | 30,37 |  |

Номенклатура и количество материалов и оборудования Заказчика, используемых при выполнении Подрядчиком работ, указаны в локальной смете.

Приложение: локальная смета.

Зам. Главного инженера                                        _____________________                               Машкин А.С.