Приложение№1 к закупочной документации по закупке  №17-ЗП

«Утверждаю»:

Исполнительный директор

ЗАО «АЭСК»

___________В.С. Козлов

«___» ____________2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту зданий

ТП-13, ТП-1, ТП-86.

1.  Наименование выполняемых работ:

1.1. капитальный ремонт здания ТП-13

1.2. капитальный ремонт здания ТП-1

1.3. капитальный ремонт здания ТП-86

2. Место выполнения работ:

2.1. г.Алексин, ул. Муралова, в районе д.№69 (ТП-13)

2.2. г.Алексин, ул.Советская, в районе д.№5 (ТП-1)

2.3. г.Алексин, ул.Заводская, в районе д.№7 (ТП-86)

3.Основные характеристики объекта:

3.1. ТП-13 – 2КН

размеры: 2,94×4,70×7,8 м

фундамент: ленточный бутовый

стены: красный керамический кирпич с штукатуркой, побелкой

перекрытия: из монолитного ж/бетона

полы: 1эт. - бетонные по щебеночному основанию

2эт. – цементные по монолитному ж/бетону

крыша: 2 слоя рубероида по керамзиту с битумной гидроизоляцией

3.2. ТП-1 – 1КН

размеры: 11,00×5,13×3,80 м

фундамент: ленточный из монолитного бетона

стены: красный керамический кирпич

перекрытия: сборные ж/б плоские плиты

полы: бетонные по щебеночному основанию
крыша: 2 слоя рубероида  по утеплителю и гидроизоляции на битумной мастике

3.3.ТП-86 – 1КН

размеры: 6,7×17,0×4,65 м

фундамент: ленточный из монолитного бетона

стены: красный керамический кирпич

перекрытия: сборные ж/б плоские плиты

полы: бетонные по щебеночному основанию

крыша: 2 слоя рубероида  по утеплителю и гидроизоляции на битумной мастике

4. Ведомость объемов работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. ТП-13 |
| 1 | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 6 кирпичей | 1 м карниза | 1 |
| 2 | Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 1,2 |
| 3 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 0,135 |
| 4 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали-отливы | 100 м2 покрытия | 0,045 |
| 5 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,5 |
| 6 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,3 |
| 7 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,11 |
| 8 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,11 |
| 9 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,11 |
| 10 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,17 |
| 11 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,2 |
| 12 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм-отмостка-12м2,балкон2,04м2 | 100 м2 стяжки | 0,1404 |
| 13 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01-отмостка | 100 м2 стяжки | 0,12 |
| 14 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01-балкон | 100 м2 стяжки | 0,0204 |
| 15 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 кровли | 0,0204 |
| 16 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0,5 |
| 17 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0204 |
| 18 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0204 |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза-двери | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |
| 20 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| Раздел 2. ТП-1 |
| 21 | Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления | 100 м3 грунта | 0,025 |
| 22 | Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов | 1 м3 | 0,65 |
| 23 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами | 1 т | 0,229 |
| 24 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,14 |
| 25 | Установка закладных для крепления тяжей- узел4=1шт/дл0,8/ | 1 т стальных элементов | 0,05 |
| 26 | Установка закладных для крепления тяжей- узел3=4шт/дл1,2/ | 1 т стальных элементов | 0,246 |
| 27 | Установка закладных для крепления тяжей- узел1=1шт/0,75*0,75/ | 1 т стальных элементов | 0,189 |
| 28 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,023 |
| 29 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| 30 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,448 |
| 31 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных-отмостка | 1 м3 подстилающего слоя | 2,7 |
| 32 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм-отмостка-12м2,балкон2,04м2 | 100 м2 стяжки | 0,27 |
| 33 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01-отмостка | 100 м2 стяжки | 0,27 |
| 34 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещин | 0,8 |
| 35 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей | 100 м шва | 0,08 |
| Раздел 3. ТП-86 |
| 36 | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами | 1 т | 0,19 |
| 37 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0,26 |
| 38 | Установка закладных для крепления тяжей- узел4=6шт/дл0,8/ | 1 т стальных элементов | 0,298 |
| 39 | Установка закладных для крепления тяжей- узел3=2шт/дл1,2/ | 1 т стальных элементов | 0,123 |
| 40 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,705 |
| 41 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,3 |
| 42 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| 43 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 3,8 |
| 44 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм-отмостка- | 100 м2 стяжки | 0,38 |
| 45 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01-отмостка | 100 м2 стяжки | 0,38 |
| 46 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 2,5 |
| 47 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,49 |
| 48 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,49 |
| 49 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,49 |
| 50 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 |
| 51 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещин | 0,8 |
| 52 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей | 100 м шва | 0,08 |
| 53 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1) | 1 т | 4,9435 |
| 54 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 4,9435 |

5. Ведомость материалов:

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 101-0324 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0,7416 |
|  | 101-0430 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 | т | 0,0021 |
|  | 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 0,0162 |
|  | 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0,0861 |
|  | 101-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая: «Гэлан» | т | 0,0122 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0,0012 |
|  | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0,0003 |
|  | 101-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм | т | 0,0005 |
|  | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,0002 |
|  | 101-0816 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0,0001 |
|  | 101-0982 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп | т | 0,0012 |
|  | 101-0996 | Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст6сп | т | 0,0225 |
|  | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0,0026 |
|  | 101-1517 | Электроды диаметром: 4 мм Э50 | т | 0,0875 |
|  | 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0,0001 |
|  | 101-1668 | Рогожа | м2 | 0,13 |
|  | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,021 |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,867 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0038 |
|  | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 1,782 |
|  | 101-1871 | Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18сп | т | 0,2011 |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0,0352 |
|  | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4,4113 |
|  | 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0,0197 |
|  | 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0,0744 |
|  | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,169 |
|  | 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,013 |
|  | 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0,0013 |
|  | 102-0027 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта | м3 | 0,0712 |
|  | 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0,0325 |
|  | 102-0078 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,117 |
|  | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4,735 |
|  | 113-0032 | Грунтовка: ХС-04 коричневая | т | 0,0258 |
|  | 113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 0,08 |
|  | 203-0511 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 7,068 |
|  | 203-0514 | Щиты: настила | м2 | 10,32 |
|  | 204-0015 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 20-22 мм | т | 0,1969 |
|  | 204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм | т | 1,095 |
|  | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,663 |
|  | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0,032 |
|  | 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 6,3872 |
|  | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0,264 |
|  | 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 0,759 |
|  | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2,2708 |
|  | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 1,206 |
|  | 404-0025 | Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0,234 |
|  | 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0,0026 |
|  | 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 0,77 |
|  | 408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,693 |
|  | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 7,7 |
|  | 408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,0559 |
|  | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0075 |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 4,6219 |
|  | 413-0434 | Каменная мелочь марки 300 | м3 | 0,847 |
|  | ком.предл. | Арматура 12А3 1тн=28000/1,18*1,062=25200 | тн | 0,03 |
|  | Прайс | Пена монтажная 1бал=250/1,18*1,152=244,07 | баллон | 7 |
|  | тек цена | Шайба ... | шт | 58 |
|  | тек цена | - Шайба 24 1шт=7/1,18=5,93 | шт | 26 |
|  | тек цена | - Шайба 18 1шт=7/1,18=5,93 | шт | 32 |
|  | тек.цена | Гайка М... | шт | 116 |
|  | тек.цена | - Гайка М24 1шт=16/1,18=13,56 | шт | 52 |
|  | тек.цена | - Гайка М18 1шт=14/1,18=11,86 | шт | 64 |
|  | ТСЦ-101-2213 | Линокром: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 17,896 |
|  | ТСЦ-101-2214 | Линокром: ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) | м2 | 15,26 |
|  | ТСЦ-204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно | т | 0,419 |
|  | 101-9121 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 17,896 |
|  | 101-9122 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | 15,26 |
|  | 204-9001 | Арматура | т |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 4,9435 |

Все работы выполняются из материалов Подрядчика.

6. Условия выполнения работ.

Подрядчик обязан :

- заблаговременно согласовать с ЗАО «АЭСК» проведения работ на Объектах;

- заблаговременно согласовывать с ЗАО «АЭСК» проведение работ внутри помещений подстанций;

- выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием, и сдачу  выполненных работ по Объектам Заказчику в установленный срок;

- выполнить работы в полном соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью договора;

- поставить на Объект необходимые материалы, изделия, комплектующие изделия, инструменты;

- выполнить на Объекте в ходе ремонта необходимые противопожарные мероприятия, а также мероприятия по технике безопасности;

7. Требования к качеству работ, требования к безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

Технология выполнения работ должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными и законодательными актами к  указанным работам:

- Правила устройства электроустановок. 7-е издание;

- СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 2.03.13-8 «Полы»;

- СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

8. Сроки проведения работ.

Начало выполнения работ: в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора,

Окончание: не позднее 30.07.2014г.

9. Требования по сроку гарантий качества работ.

Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения работ и используемых материалов в полном соответствии с локальными сметами, требованиями пожарной безопасности, техническими условиями и требованиями, предъявляемыми нормативными и законодательными актами к качеству работ.

- своевременное устранение недостатков и дефектов, в выполненных работах и изделиях, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца. Указанный срок исчисляется со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

Начальник ПТО ЗАО «АЭСК»                                                          М.В. Зеленов