Приложение№1 к закупочной документации по закупке  №18-ЗП

«Утверждаю»:

Исполнительный директор

ЗАО «АЭСК»

___________В.С. Козлов

«___» ____________2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту отмосток трансформаторных подстанций ЗАО «АЭСК» в г. Алексине.

1.  Наименование выполняемых работ:

1.1. капитальный ремонт отмосток трансформаторных подстанций в г.Алексине: ТП-167, ТП-173, ТП-174, ТП-175, ТП-176, ТП-64, ТП-137,

ТП-111, ТП-14, ТП-40, ТП-57, ТП-54, ТП-59, ТП-125.

2. Место выполнения работ:

2.1. г.Алексин, ул. Макаренко (ТП-167).

2.2. г.Алексин, за кинотеатром Ока возле лицея №17 (ТП-173).

2.3. г.Алексин, ул. Болотова, через дорогу от стройгородка (ТП-174).

2.4. г.Алексин, ул. Советская, перед Пушкинским переездом (ТП-175).

2.5. г.Алексин, ул. Комсомольская, возле рейтранслятора (ТП-176).

2.6. г.Алексин, ул. Монтажная, в районе складов торга (ТП-64).

2.7. г.Алексин, ул. Урицкого, в районе д. №25 (ТП-137).

2.8. г.Алексин, ул. Радбужская, в районе д.№1/1 (ТП-111).

2.9. г.Алексин, ул. Смирнова, в районе д. №32 (ТП-14).

2.10. г.Алексин, ул. К.Маркса, в районе дома №3 (ТП-40).

2.11. г.Алексин, ул. Пионерская, в районе д.№39, 41 (ТП-57).

2.12. г.Алексин, ул.Героев-Алексинцев, в районе д. №1а (ТП-54).

2.13. г.Алексин,  3-ий пр. Строителей, на территории

психодиспансера (ТП-59).

2.14. г.Алексин, ул. Матросова, в районе очистных сооружений (ТП-125).

3.Основные характеристики объектов:

Отмостка — водонепроницаемое покрытие вокруг  здания, бетонная или асфальтовая полоса, проходящая по периметру здания, с уклоном в направлении от здания. Предназначена  для защиты фундамента от дождевых вод и паводков. Ширина отмостки зависит от типа грунта и выноса карнизных свесов крыши, но не менее 70 см.

Основными дефектами отмосток являются трещины, выбоины, просадки в отдельных местах, образование щелей между отмостками и цоколем, а также полное разрушение.

4. Ведомость объемов работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 2 | Устройство подстилающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1 |
| 3 | Армирование отмостки | 1 т металлических изделий | 0,04 |
| 4 | Устройство бетонной подготовки (отмостка) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,1 |
| 5 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,15 |
| 6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0,15 |
| 7 | Устройство подстилающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,15 |
| 8 | Армирование отмостки | 1 т металлических изделий | 0,06 |
| 9 | Устройство бетонной подготовки (отмостка) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,15 |
| 10 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 2,5 |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | 1 т | 2,5 |

5. Ведомость материалов:

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 204-0069 | Арматурные сетки сварные | т | 0,1 |
| 2 | 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 25,5 |
| 3 | 411-0001 | Вода | м3 | 1,8 |
| 4 | 101-1668 | Рогожа | м2 | 62,5 |
| 5 | ТСЦ-104-0105 | Щебень перлитовый вспученный (ГОСТ 10832-74) фракции 5-10 мм | м3 | 25 |

Все работы выполняются из материалов подрядчика.

6. Требования к качеству работ, требования к безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

Технология выполнения работ должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными и законодательными актами к  указанным работам:

- Технические требования к устройству отмосток из бетона и асфальтобетона.

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные материалы.

- Правила устройства электроустановок. 7-е издание;

- СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

7. Сроки проведения работ.

Начало работ: в течении 5 (пяти) календарных дней с даты заключения договора.

Окончание работ: не позднее  31.07.2014г.

8. Требования по сроку гарантий качества работ.

Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения работ и используемых материалов в полном соответствии с локальными сметами, требованиями пожарной безопасности, техническими условиями и требованиями, предъявляемыми нормативными и законодательными актами к качеству работ.

- своевременное устранение недостатков и дефектов, в выполненных работах и изделиях, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

Гарантийный срок

Не менее – 24 месяца. Указанный срок исчисляется со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

Главный инженер                                                                            С.А. Суханов

Исполнитель:

начальник ПТО ЗАО «АЭСК»                                                          М.В. Зеленов