Приложение №1 к закупочной  документации

по закупке № 11--ЗЦ

«Утверждаю»:                                                                             «Согласовано»: Зам.генерального директора-                                                       Главный инженер ЗАО «АЭСК» исполнительный директор                                                             _______________С.А. Суханов

_______________В.С.Козлов                                                         «_______» ____________2015г.                                                                   «___» ____________2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ

ГИДРОМОЛОТА IMPULSE 120

1. Предмет договора: поставка Гидромолота Impulse 120

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидромолот Impulse 120 V | шт | 1 |

2. Место поставки товара:

2.1.  Поставка в порядке самовывоза со склада Поставщика. Склад Поставщика должен быть расположен на расстоянии не более чем 300 км от местонахождения  Покупателя.

3.Требования к продукции:

3.1.Выполнить поставку:  Гидромолота Impulse 120 в количестве 1 шт. в комплектации согласно п.5 настоящего технического задания.

3.2.Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

3.3.Продукция должна соответствовать установленным ГОСТ, ТУ.

3.4.Продукция должна иметь все необходимые сертификаты, паспорта.

3.5.Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность

продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ. Поставка продукции осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика автомобильным транспортом Покупателя.

3.6.Гарантийный срок на поставляемую продукцию - не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки.

3.7. Предлагаемое к поставке оборудование и материалы должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.8. Одновременно с продукцией предоставить сопроводительные документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям Заказчика (сертификаты соответствия Госстандарта России, паспорта на каждую партию продукции).

4. Характеристики продукции:

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Масса гидромолота | 265 кг. |
| Энергия единичного удара | 850 Дж |
| Частота ударов | 450-900 уд./мин. |
| Расход масла | 30-50 л/мин |
| Рабочее давление | 90-130 атм |
| Рабочая длина инструмента | 400 мм |
| Диаметр инструмента | 68 мм |
| Длина гидромолота | 1300 мм |

5. Состав комплекта поставки:

- гидравлический молот Impulse 120,

- переходная плита для модели экскаватора-погрузчика  Volvo BL 61B,

- рабочий инструмент (пика),

- комплект для смазки рабочего инструмента,

- комплект заправки азотом,

- комплект РВД,

- комплект документации на русском языке.

Заместитель исполнительного

директора ЗАО «АЭСК»                                                        А.С.Машкин