Приложение №1 к закупочной документации по закупке №20-ЗП

«Утверждаю»:

Генеральный директор

АО «АЭСК»

_____________ В.С.Козлов

«___» ___________ 2015г.

Техническое задание

на капитальный ремонт кровли здания АО «АЭСК».

1. Наименование и объем выполняемой работы.

| № п/п | Наименование выполняемой работы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Объем выполняемой работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт кровли здания АО «АЭСК» | м2 | 1564 |

2. Место выполнения работ: Тульская область, г.Алексин, ул.Тургенева, д.34.

3. Сроки завершения работы:

начало работ: с даты заключения договора;

окончание работ: «31» Августа 2015 года.

4.Краткая характеристика объекта: здание двухэтажное, общая площадь помещений – 1331,9 кв.м. Год постройки - 1974. Фундамент – ленточный, из бетонных блоков, стены - кирпичные б= 380-510 мм, перегородки – кирпичные, перекрытия и покрытия – ж/б плиты перекрытия пустотные и ребристые, кровля – совмещенная, с рулонным покрытием и неорганизованным водоотводом, окна – пластиковые и стеклопакеты.

5.При проведении работ по капитальному ремонту скатной кровли здания «АЭСК»  обеспечить соблюдение требований основных нормативных документов:

- СП 71.13330.2012 (СНиП 3.04.01.-87) «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СП 17.13330.2011 (СНиП II-26-76) «Кровли»

- МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

- СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного

производства и строительных работ»;

- Федерального закона от 01.01.2001 г. «Технический регламент о безопасности зданий

и сооружений»;

- ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СНиП «Тепловая защита зданий»;

Кроме того, при производстве работ обеспечить соблюдение норм и правил техники

безопасности и охраны труда:

- СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве” Часть 1.Общие требования;

- ТСН «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормы по

Энергопотреблению и теплозащите».

6. Общие требования к выполнению работы, ее качеству, в том числе к технологии производства работы, методам производства работы, организационно-технологической схеме производства работы, безопасности выполняемой работы.

Работы должны выполняться в строгом соответствии с проектом на капитальный ремонт кровли здания АО «АЭСК» - ООО «Проект» 03-15/1,2-ККР-АР/КР, условиями  договора, схемой благоустройства территории.

Подрядчик обязан  обеспечить:

- выполнение работ в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием, графиком производства работ и сдачу выполненных работ Заказчику в установленный срок;

- при выполнении  работ соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности;

предоставление перед началом производства работ в АО «АЭСК»:

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций:

- Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.

2) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

- Антисептирование деревянных конструкций

- Гидроизоляция строительных конструкций

- Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.

3) Устройство кровель

- Устройство кровель из штучных и листовых материалов

- Устройство кровель из рулонных материалов

- технической документации (техническое задание, график производства работ), согласованный с Заказчиком;

- информации по юридическому и фактическому адресу, контактных  телефонах (в т. ч. номер факса), адресу электронной почты организации, а также списка инженерно - технических работников, выполняющих работы на объекте и списка должностных лиц, имеющих право получения корреспонденции;

- информацией  представителя  АО «АЭСК» о начале производства работ на Объекте;

- по требованию Заказчика компенсировать Заказчику убытки, возникшие в результате невыполнения  или ненадлежащего выполнения  принятых на себя обязательств;

- своевременное устранение недостатков, выявленных при выполнении или приемке работ;

- беспрепятственный доступ представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время;

- составлять акты освидетельствования скрытых работ;

- оформлять исполнительную документацию;

- при производстве работ на Объекте необходимо установить информационный щит (размером 1500 x 2500 мм.);

- оградить место производства работ;

- разработать и согласовать с Заказчиком календарный график производства работ, в котором предусмотреть последовательность выполнения отдельных видов работ таким образом, чтобы неудобство для жителей города свести к минимуму;

Заказчик обязан  обеспечить:

Заказчик обязан своевременно обеспечить Подрядчика всеми необходимыми материалами.

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

| № пп | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 101-0171 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм | т | 0,1731 |
| 2 | 101-0195 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0,007 |
| 3 | 101-0414 | Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015 | т | 0,0416 |
| 4 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 2,235 |
| 5 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,2576 |
| 6 | 101-0816 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0,003 |
| 7 | 101-0982 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп | т | 0,0023 |
| 8 | 101-0996 | Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст6сп | т | 0,0441 |
| 9 | 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т | 0,0002 |
| 10 | 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0002 |
| 11 | 101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм | шт. | 4147 |
| 12 | 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 1,081 |
| 13 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 199,6775 |
| 14 | 101-1750 | Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм | 10 шт. | 103,044 |
| 15 | 101-1751 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 1557,3 |
| 16 | 101-1758 | Винты самонарезающие: 4,5х19 мм | т | 0,0217 |
| 17 | 101-1759 | Герметик силиконовый: для наружных швов | л | 11,5885 |
| 18 | 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 55,934 |
| 19 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,4992 |
| 20 | 101-2403 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер» | п.м | 17,16 |
| 21 | 101-2404 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 78,65 |
| 22 | 101-2405 | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 60,06 |
| 23 | 101-2406 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм | шт. | 500,5 |
| 24 | 101-2502 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: А50 | п.м | 100,1 |
| 25 | 101-3250 | Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием | м2 | 168,74 |
| 26 | 101-3400 | Дюбель-гвоздь 8х100 мм | шт. | 1001 |
| 27 | 101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 1792,2 |
| 28 | 101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 171,6 |
| 29 | 101-4136 | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | 1946,7 |
| 30 | 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта | м3 | 0,24 |
| 32 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 13,905 |
| 33 | 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0,0477 |
| 35 | 102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 0,8294 |
| 36 | 102-0049 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0,24 |
| 37 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,0123 |
| 39 | 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 1,3156 |
| 40 | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,4 |
| 41 | 102-0289 | Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 22,713 |
| 42 | 102-0291 | Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта | м3 | 7,107 |
| 43 | 104-0002 | Вата минеральная | м3 | 4,79 |
| 44 | 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0,1153 |
| 45 | 201-0793 | Профиль направляющий: ПН-4 75/40/0,6 | м | 286 |
| 46 | 201-0798 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | 0,0018 |
| 47 | 203-0238 | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 | м2 | 0,625 |
| 48 | 203-0251 | Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 | м2 | 2 |
| 49 | 203-0367 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | 1,5158 |
| 50 | 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно | т | 0,175 |
| 51 | 204-0069 | Арматурные сетки сварные | т | 1,244 |
| 52 | 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0,109 |
| 54 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 | м3 | 0,82 |
| 55 | 402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0 | м3 | 0,001 |
| 56 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 37,4644 |
| 57 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0,0002 |
| 58 | 411-0001 | Вода | м3 | 41,844 |
| 59 | прайс | доборные элементы сталь окрашенная ... | м2 | 137,8235 |
| 60 | прайс | - доборные элементы сталь окрашенная / примыкания к парапету , к стенам, к вытяжке/ | м2 | 25,275 |
| 61 | прайс | - доборные элементы сталь окрашенная / примыкания к стенам, к вытяжке/ | м2 | 18,0785 |
| 62 | прайс | - доборные элементы сталь окрашенная / примыкания к стенам, к парапету, окнам / | м2 | 27,7 |
| 63 | прайс | - доборные элементы сталь окрашенная / примыкания к парапету , к стенам, к слух окну/ | м2 | 32,985 |
| 64 | прайс | - доборные элементы сталь окрашенная / примыкания к парапету , к стенам, к вытяжке/ | м2 | 33,785 |
| 65 | прайс | Конек окрашенный шир 500мм | м | 98 |
| 66 | прайс | Снегозадержатель трубчатый для металлочерепицы /3м/ | компл | 75 |
| 67 | текущая цена | Анкерный болт c гайкой, двухраспорный м12 / 16 х 200 | шт | 254 |
| 68 | текущая цена | Камень бетонный стеновой пустотелый КСБ-39 390х188х190 | м3 | 38 |
| 69 | ТСЦ-101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл. | 1 |
| 70 | ТСЦ-101-1390 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 12 мм длиной 500 мм | т | 0,006 |
| 71 | ТСЦ-101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 8-20 мм | т | 0,077 |
| 72 | ТСЦ-101-1728 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 0,24 |
| 73 | ТСЦ-101-2044 | Шайбы оцинкованные, диаметр: 12 мм | кг | 0,18 |
| 74 | ТСЦ-101-3687 | Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс | т | 0,631 |
| 77 | ТСЦ-102-0031 | Бруски обрезные ... | м3 | 10,921 |
| 78 | ТСЦ-102-0031 | - Бруски обрезные 1 сорт 150х150 /маурлат+накосный ригель/ | м3 | 1,643 |
| 79 | ТСЦ-102-0031 | - Бруски обрезные 1 сорт150х180 /коньковый прогон+прогон+накосная нога/ | м3 | 2,619 |
| 80 | ТСЦ-102-0031 | - Бруски обрезные I сорта 150х150 /маурлат/ | м3 | 1,341 |
| 81 | ТСЦ-102-0031 | - Бруски обрезные I сорта 150х100/прогон/ | м3 | 0,596 |
| 82 | ТСЦ-102-0031 | - Бруски обрезные I сорта 150х150 /маурлат/ | м3 | 1,062 |
| 83 | ТСЦ-102-0031 | - Бруски обрезные I сорта 100х100 /прогон/ | м3 | 0,472 |
| 84 | ТСЦ-102-0031 | - Бруски обрезные 1 сорт 150х150 /маурлат+накосный ригель+накосная нога+прогон/ | м3 | 1,367 |
| 85 | ТСЦ-102-0031 | - Бруски обрезные 1 сорт 150х150 /маурлат+накосный ригель/ | м3 | 0,642 |
| 86 | ТСЦ-102-0031 | - Бруски обрезные I сорта 150х100/прогон, коньковый прогон, нижний прогон,/ | м3 | 0,647 |
| 87 | ТСЦ-102-0031 | - Бруски обрезные I сорта 100х200 /накосная нога/ | м3 | 0,532 |
| 90 | ТСЦ-102-0059 | - Доски обрезные 1 сорт 50х200 /стропильные ноги+ нарожники/ | м3 | 8,33 |
| 91 | ТСЦ-102-0059 | - Доски обрезные 1 сорт 50х150 /стойки+подкладка+кобылки+подкосы+связи/ | м3 | 5,057 |
| 92 | ТСЦ-102-0059 | - Доски обрезные 1 сорт 50х100 /подкосы+доска/ | м3 | 0,362 |
| 93 | ТСЦ-102-0059 | - Доски обрезные 1 сорт 50х200 /стропильные ноги/ | м3 | 8,03 |
| 94 | ТСЦ-102-0059 | - Доски обрезные 1 сорт 50х100 /стойки +подкосы+связи/ | м3 | 4,608 |
| 95 | ТСЦ-102-0059 | - Доски обрезные 1 сорт 50х150 /подкладка+кобылки+доска/ | м3 | 1,58 |
| 96 | ТСЦ-102-0059 | - Доски обрезные I сорта 50х200 /стропильные ноги/ | м3 | 6,32 |
| 97 | ТСЦ-102-0059 | - Доски обрезные 1 сорта 50х100 /стойки+подкос+связь+доска/ | м3 | 3,69 |
| 98 | ТСЦ-102-0059 | - Доски обрезные 1 сорт 50х150 /подкладка+кобылка+доска/ | м3 | 1,265 |
| 99 | ТСЦ-102-0059 | - Доски обрезные 1 сорт 50х150 /стойки+подкладка+нарожники+подкос+связи+кобылки+доска/ | м3 | 1,477 |
| 100 | ТСЦ-102-0059 | - Доски обрезные 1 сорт 50х100 /подкосы+доска/ | м3 | 0,095 |
| 101 | ТСЦ-102-0059 | - Доски обрезные 1 сорт 50х180/нарожники/ | м3 | 1,4 |
| 102 | ТСЦ-102-0059 | - Доски обрезные 1 сорт 50х200 /стропильные ноги+ нарожники/ | м3 | 3,176 |
| 103 | ТСЦ-102-0059 | - Доски обрезные 1 сорт 50х150 /стойки+подкладка+кобылки+подкосы/ | м3 | 1,927 |
| 104 | ТСЦ-102-0059 | - Доски обрезные 1 сорт 50х100 /подкосы+связи/ | м3 | 0,289 |
| 105 | ТСЦ-102-0083 | Бруски обрезные... | м3 | 0,288 |
| 106 | ТСЦ-102-0083 | - Бруски обрезные1 сорт 50х50 /черепной брусок/ | м3 | 0,065 |
| 107 | ТСЦ-102-0083 | - Бруски обрезные 1 сорт 50х50 /брусок/ | м3 | 0,1 |
| 108 | ТСЦ-102-0083 | - Бруски обрезные 1 сорт 50х50 /черепной брусок/ | м3 | 0,123 |
| 110 | ТСЦ-401-0085 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 2,244 |
| 112 | ТСЦ-402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 27,004 |

7. Требования к объемам и видам работ. Пояснительные записки, чертежи и планы (ООО «Проект» 03-15/1,2-ККР-АР/КР).

Работы должны выполняться в строгом соответствии с проектом на капитальный ремонт кровли здания АО «АЭСК» - ООО «Проект» 03-15/1,2-ККР-АР/КР.

1).Демонтажные работы:

1.1. Кирпичная кладка местами – уточняется по месту.

1.2. Старое кровельное покрытие местами – уточняется по месту.

2).Монтажные работы:

2.1.Кирпичная кладка столбов (средняя H=450 мм) – 175шт/11,5м3/79м.п.

2.2.Выравнивающая кладка стен по периметру – 39,5 м3.

2.3. Кирпичная кладка парапетов (франтонов) – 113,6м2/45м3.

2.4. Восстановление изоляции существующей кровли – 116м2.

2.5. Восстановление утепления существующей кровли – 4,2 м3.

2.6. Цементная стяжка выравнивающая по периметру, по столбам – 166,0 м2.

2.7. Устройство кровли из металлочерепицы (стропильная конструкция, обрешетка, пароизоляция, металлочерепица, подшивка софита, установка снегозадержания, оформление пожарных входов, антисептирование дерева) – 1564,0 м2.

3).Сбор и вывоз мусора:

3.1. Сбор и вывоз мусора на полигон «Белолипки» – уточняется по месту.

8. Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результатов работы.

При выполнении работ подрядчик должен соблюдать требования постановления Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001», постановления Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

9. Требования по сроку предоставляемых гарантий качества на результаты работы: не менее 5  (пяти) лет.

Составил:

Начальник ПТО АО «АЭСК»                                                                            М.В. Зеленов

Согласовано:

Главный инженер АО «АЭСК»                                                                         С.А.Суханов