Приложение №1к техническому заданию

по закупке №41-ЗП

Требования к товарам (материалам, оборудованию)

установленные к техническим, функциональным характеристикам (требования к потребительским свойствам товара, размерам) и иные показатели, связанные с определением соответствия используемых товаров

(материалов) потребностям заказчика по объекту:

«Капитальный ремонт фасада здания (устройство вентилируемого фасада с облицовкой плитами из

керамогранита и металлосайдингом по адресу Тульская обл. г. Алексин ул. Тургенева д.34)

| №п/п | Наименование товара (материалов, оборудования), используемого при выполнении работ | Наименование показателя, требования, установленные заказчиком к техническим, функциональным характеристикам материалов (требования к потребительским свойствам, размерам) и иные показатели, связанные с определением соответствия используемых материалов потребностям заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пена монтажная «МАКРОФЛЕКС» или эквивалент | Выход пены | л | не менее 50 |
|  |  | Вторичное расширение | % | не менее 50 |
|  |  | Теплопроводность | Вт/мК | не более 0,03 |
|  |  | Температура возгорания затвердевшей пены | "С | не выше + 600 не ниже + 400 |
|  |  | Время высыхания поверхности | мин | не более 18 |
|  |  | Поглощение воды в затвердевшем состоянии | % | не более 20 |
| 2. | Кронштейн | Рабочая вертикальная нагрузка | кг | Не менее 250 кг |
|  |  | Временное сопротивление разрыву в сварном соединении | Мпа | Не менее 300 Мпа |
|  |  | Ширина/длина опорной «пятки» | мм | Не менее 60 мм / 70 мм |
|  |  | Длина опорной «пятки» | мм | Не менее 220 мм |
| 3. | Прокладки под кронштейны | Соответствуют | - | ГОСТ 15180-86 |
|  |  | Из паронита марки | - | ПОН-Б |
|  |  | толщина | мм | Не менее 2 мм |
|  |  | Ширина/длина | мм | Не менее 40 мм / 70 мм |
| 4. | Керамогранитная плита | Общая площадь облицовки | м2 | 461 |
|  |  | Производитель |  | ПИАСТРЕЛЛА |
|  |  | Отклонение размеров сторон | мм | Не более ±0,5 |
|  |  | Толщина (разнотолщинность) | мм | Не более ±0,5 |
|  |  | Линейность (кривизна грани) | % | Не более ±0,6 |
|  |  | Трапецеидальность (косоугольность) | % | Не более ±0,5 |
|  |  | Кривизна поверхности | % | Не более ±0,5 |
|  |  | Водопоглощение | % | не более 0,5 |
|  |  | Предел прочности при изгибе | МПа | не менее 35 |
|  |  | Износостойкость (по кварцевому песку) | г/см'^ | не более 0,18 |
|  |  | Морозостойкость | циклов | не менее 150 |
|  |  | Отражающая способность полированной плитки | люкс | не менее 55 |
|  |  | Отражающая способность неполированной плитки | люкс | не менее 22 |
|  |  | Толщина плит | мм | 10 |
|  |  | Соответствие |  | для применения в составе навесных фасадных систем |
| 5. | Рамный анкер, производитель Hilti или эквивалент | Минимальная длина | мм | 130 |
| 6. | Шурупы самосверлящие (саморезы) | Диаметр резьбы | мм | более 4 |
|  |  | Длина | мм | более 10 |
|  |  | Внутренний диаметр резьбы | мм | более 3 |
|  |  | Шаг резьбы | мм | более 2,3 |
| 7. | Сталь листовая | класс точности прокатки | - | Не ниже А |
|  |  | Ширина | мм | 1250 |
|  |  | Длина | мм | 2500 мм |
|  |  | Марка стали | - | СтЗспЗ |
| 8 | Металлический сайдинг | Общая площадь облицовки | м2 | 902 |
|  |  | Производитель, марка |  | завод Grand Line, вертикаль |
|  |  | Толщина покрытия | мкм | 25 |
|  |  | Толщина металла | мм | 0,5 |
|  |  | Слой цинкового покрытия | Г/м2 | 275 |

Подготовил:

Начальник ПТО                                                                    Зеленов М.В.

Согласовано:

Главный инженер-начальник района сетей                                       Суханов С.А.