Приложение№1 к закупочной документации по закупке № 18-ЗП

«Утверждаю»:

Главный инженер

АО «АЭСК»

___________С.А. Суханов

«___» ____________2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту отмосток трансформаторных подстанций АО «АЭСК» в г. Алексине.

1.  Наименование выполняемых работ:

1.1. капитальный ремонт отмосток трансформаторных подстанций в г.Алексине: ТП-167, ТП-173, ТП-174, ТП-179, ТП-184, ТП-145, ТП-14, ТП-40, ТП-125.

2. Место выполнения работ:

2.1. г.Алексин, ул. Макаренко (ТП-167) - 21,8м2.

2.2. г.Алексин, за кинотеатром Ока возле лицея №17 (ТП-173) - 22,0м2.

2.3. г.Алексин, ул. Болотова, через дорогу от строй городка (ТП-174) - 23,5м2.

2.4. г.Алексин, ул.Жаличня (в районе с/т «Маяк») (ТП-179) -  24,9м2.

2.5. г.Алексин, ул. Железнодорожная, д.43 (ТП-184) - 23,88м2.

2.6. г.Алексин, ул.Мира, в парке (РП-145) - 22,14м2.

2.7. г.Алексин, ул.Смирнова, в районе д.32 (ТП-14) - 23,0м2

2.8. г.Алексин, ул.К.Маркса, в районе дома №3 (ТП-40) - 4,38м2

2.9. г.Алексин, ул. Матросова, в р-не очист. сооружений (ТП-125) - 16,9м2,

Ширина устраиваемой отмостки 0,75м, общий объем работ  - 182,5м2.

3.Основные характеристики объектов:

Отмостка — водонепроницаемое покрытие вокруг  здания, бетонная или асфальтовая полоса, проходящая по периметру здания, с уклоном в направлении от здания. Предназначена  для защиты фундамента от дождевых вод и паводков. Ширина отмостки зависит от типа грунта и выноса карнизных свесов крыши, но не менее 70 см.

Основными дефектами отмосток являются трещины, выбоины, просадки в отдельных местах, образование щелей между отмостками и цоколем, а также полное разрушение.

4. Ведомость объемов работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0,073 |
| 2 | Устройство подстилающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,073 |
| 3 | Армирование отмостки | 1 т металлических изделий | 0,0292 |
| 4 | Устройство бетонной подготовки (отмостка) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,073 |
| 5 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,1095 |
| 6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0,1095 |
| 7 | Устройство подстилающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,1095 |
| 8 | Армирование отмостки | 1 т металлических изделий | 0,0438 |
| 9 | Устройство бетонной подготовки (отмостка) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,1095 |
| 10 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,825 |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | 1 т | 1,825 |

5. Ведомость материалов:

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101-1668 | Рогожа | м2 | 45,63 |
| 2 | 204-0069 | Арматурные сетки сварные | т | 0,0438 |
| 3 | 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 18,616 |
| 4 | 411-0001 | Вода | м3 | 1,314 |
| 5 | ТССЦ-104-0105 | Щебень перлитовый вспученный (ГОСТ 10832-74) фракции 5-10 мм | м3 | 7,3 |
| 6 | ТСЦ-104-0105 | Щебень перлитовый вспученный (ГОСТ 10832-74) фракции 5-10 мм | м3 | 10,95 |

Все работы выполняются из материалов подрядчика.

6. Начальная максимальная  цена договора устанавливается  сметным расчетом, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему техническому заданию (Приложение №1), и составляет  160 967 (сто шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 93  копеек, в том числе НДС (18%).

Снижение стоимости выполняемых работ не должно производиться за счет снижения объемов работ и ухудшения качества материалов, конструкций, оборудования.

7.Требования к качеству работ, требования к безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:

Технология выполнения работ должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными и законодательными актами к  указанным работам:

- Технические требования к устройству отмосток из бетона и асфальтобетона.

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные материалы.

- Правила устройства электроустановок. 7-е издание;

- СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

8. Сроки проведения работ.

Работы должны быть выполнены в течение срока, согласованного сторонами в договоре, который должен быть равен или быть меньшим по продолжительности следующего срока:

«в течение 30 (тридцати)  календарных дней  со дня заключения договора».

9. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей).

Привлечение субподрядчиков не допускается.

10.Требования по сроку гарантий качества работ.

Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения работ и используемых материалов в полном соответствии с локальными сметами, требованиями пожарной безопасности, техническими условиями и требованиями, предъявляемыми нормативными и законодательными актами к качеству работ.

- своевременное устранение недостатков и дефектов, в выполненных работах и изделиях, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

Гарантийный срок на выполненные работы –  не менее 24 месяцев. Указанный срок исчисляется со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

Приложение:1. Локальный сметный расчет.

Заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии                             Машкин А.С.