Приложение №1 к закупочной документации по закупке №21-ЗП

Техническое задание на поставку кабеля силового

АСБл-10 3х150 для нужд АО «АЭСК»

| № | Наименование материалов и оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель АСБл-10 3х150 | Метр | 270 |

1.Предмет договора: кабель АСБл-10 3х150

1.1 Место поставки: Тульская обл., г. Алексин, ул. Тургенева 34.

1.2 Срок поставки: 10 (десять)  дней с момента заключения договора.

1.3 Поставляемый товар должен:

- быть новым, ранее не использованным, не ранее 2016 года выпуска;

- соответствовать указанным техническим характеристикам и ГОСТ, подтверждаться сертификатом соответствия, паспортами и сертификатами качества завода-изготовителя, отгрузочными спецификациями.

- должен поставляться на  барабанах  цельным метражом;

- отвечать всем нормам и стандартам РФ, соответствовать обязательным требованиям стандартов, к которым относятся требования к качеству таких товаров, обеспечивающие их безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды.

2.Технические требования

2.1 Общая информация

АСБл-10 3х150 силовой кабель с 3 алюминиевыми жилами сечением 150 мм2, рассчитанный на использование в электрических сетях, где токовая нагрузка не превышает 10 кВ. Кабель производится по ГОСТ 18410-73.

##### Расшифровка кабеля АСБл 3х150 10 кВ ГОСТ: А – алюминиевые жилы;  С – свинцовая оболочка; Б – дополнительная ленточная броня; л – лавсановая лента.

##### Характеристики кабеля АСБл 3х150 10 кВ ГОСТ:

- Алюминиевая токопроводящая жила, однопроволочная, круглой формы, 1 класса;

- Количество жил – 3 шт;

- Сечение кабеля – 3х150 мм2;

- Напряжение – 10 кВ;

- Наружный диаметр кабеля АСБл 3х150мн 10 кВ ГОСТ – 51,8 мм*;

- Масса кабеля АСБл 3х150мн 10 кВ ГОСТ в 1 км – 5781 кг*.

2.2 Характеристики кабеля

| Вид климатического исполнения кабелей | УХЛ и Т, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 |
| --- | --- |
| Диапазон температур эксплуатации | от -50°С до +50°С |
| Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С | до 98% |
| Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | +70°С |
| Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева | не ниже 0°С |
| Максимальный радиус изгиба при прокладке | 25 наружных диаметров |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления |
| Срок службы | 30 лет |

3. Требования к упаковке и транспортировке

# 3.1  Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение кабелей по ГОСТ 18690. Кабели должны быть намотаны на барабаны.

# 3.2  Концы кабелей должны быть заделаны в соответствии с ГОСТ 18690. Допускается заделка концов кабелей горячим способом при помощи расплава полиэтилена при условии обеспечения герметичности.

3.3  Длина нижнего конца кабеля, выведенного за щеку барабана, должна быть не менее 0,1м.

Составил:

заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии                                            Машкин А.С.

Согласовано:

главный инженер                                                                                        Суханов С.А.