Приложение №1 к закупочной документации по закупке № 8-ЗП

Техническое задание

на выполнение работ по построению автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии (далее по тексту АИИС КУЭ) бытовых потребителей г.Алексина

1.Наименование работ:  замена счетчиков электрической энергии потребителей в г. Алексине Тульской  области на однофазные счетчики NP 71L.1-1-3  для АИИС КУЭ в местах, определенных Заказчиком и их интеграция в автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ ) Заказчика.

2. Место выполнения работ: Тульская область, г.Алексин.

3.Виды и объем, выполняемых работ:

- отсоединение от  зажимов жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2  (4 отсоединения на 1 электросчетчик);

-демонтаж электросчетчиков, подлежащих замене, в количестве 2 342 шт.;

- установка электросчетчиков NP 71L.1-1-3 в количестве 2 342   шт. с креплением саморезами L=25мм (3 шт. на 1 электросчетчик);

- присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2  (4 присоединения на 1 электросчетчик);  ;

- настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек в количестве 2 342 трактов для интеграции электросчетчиков в автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электрической энергии Заказчика.

-настройка дополнительных параметров в системе Smart IMS, определяющих порядок работы счетчиков и  перечней измеряемых параметров и параметров выводимых на дисплей, составляющих конфигурацию счетчиков.

Электросчетчики NP 71L.1-1-3 в количестве 2 342    шт. и саморезы L=25мм для крепления электросчетчиков в количестве 7026 шт. поставляются Заказчиком.

4.Срок выполнения  работ: с 11.04.2016г. по 23.12.2016г.

5.Требования к качеству работ, требования к безопасности и иные показатели, связанные с определением соответствия  работ потребностям заказчика. Технология выполнения работ должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными и законодательными актами к указанным работам:

- Закон  Российской  Федерации от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Правила   пользования   электрической   и   тепловой  энергией.

Утверждены  приказом  Министерства энергетики и электрификации СССР от 06.12.81 N 310;

- ГОСТ  12.4.011-89 "Средства защиты работающих. Общие требования

и классификация";

- СНиП 3.05.06-85 – «Электротехнические устройства»;

-  ПУЭ изд.7 – «Правила электроустановок»;

- Приказ  Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6 «Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Исполнитель должен иметь:

-опыт работы с электросчётчиками марки NP, с оборудованием ООО «Матрица», в том числе со следующим оборудованием: УСПД - маршрутизатор RTR 7E.LG-1, удаленный пользовательский дисплей RUD 512, оптическая головка, монитор линии, модем центра;

- персонал, прошедший обучение по эксплуатации (использованию) системы АИИС КУЭ (АСКУЭ) Smart  IMS, включающий в свой состав: инженеров АСУП не менее 2 человек; электромонтеров с группой по электробезопасности  не ниже 3 (третьей) в  количестве  не менее 2 человек.

6.Гарантийный срок на выполненные работы не менее чем 12 месяцев. Срок гарантии начинает исчисляться с момента подписания акта выполненных работ.

7.Работы выполняются Подрядчиком  в порядке и на условиях, указанных в заключенном сторонами договоре (проект договора- Приложение №2 к закупочной документации)

Главный инженер                                                                              Суханов С.А.