Приложение № ______к закупочной документации по закупке№ _____ .

|  |  | Утверждено: Зам. генерального директора- исполнительный директор АО «АЭСК» ____________________В.С.Козлов |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ по устройству  двух проколов  методом ГНБ: длиной L=75м и L=25м по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Городская дорога и ул. Песчаная.

г. Алексин  2017

1. Краткая характеристика объекта

Выполнение строительно-монтажных работ по переходу через дорогу КЛ-10кВ от КТП-172 до КТП-186 методом ГНБ, для нужд АО «Алексинская электросетевая компания».

2. Общие требования

2.1. Обоснование

В рамках выполнения мероприятий в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения объекта: строящегося торгово-офисного здания, расположенного по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. 25 лет Освобождения, земельный участок с кадастровым номером №71:24:000000:726.

2.2. Место выполнения работ

Строительство ведется в ненаселенной местности. Тульская область, г. Алексин, ул. Городская дорога и ул. Песчаная.

2.3. Требования к срокам выполнения работ

Срок начала работ – с момента заключения договора, окончание выполнения работ – в течение 30 дней с момента заключения договора, с правом досрочного выполнения работ.

2.4. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и другим регламентирующим документам

Строительство и реконструкция должны быть выполнены с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ и СНиП.

Качество выполненной исполнителем работы должно соответствовать нормативно-технической документации Госстандарта, Госгортехнадзора, действующим нормативным документам.

2.5. Требования к организации работ

Проведение работ осуществляется согласно:

- проекту производства работ (ППР), разработанного Подрядчиком и согласованного с Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора;

- ордеру-разрешению на производство земляных работ, получаемого Заказчиком в установленном порядке в Муниципальном образовании г. Алексин и согласованного со всеми организациями, учреждениями и с их условиями производства работ;

- наряду-допуску.

2.6. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ

Погрузка и/или разгрузка, транспортирование и складирование должны производиться обученным персоналом с соблюдением требований безопасности труда.

Монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

Подрядчик выполняет СМР по согласованному проекту производства работ (ППР).

Рабочие места должны быть подготовлены в полном объеме в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда (ПОТ Р М), противопожарной безопасности (ППБ), действующими в отрасли «Электроэнергетика».

Вся работа по технике безопасности должна быть направлена на создание и выполнение системы организационных и технических мероприятий, предназначенных для предотвращения воздействия на работающих опасных производственных факторов.

Правила производства работ являются обязательными для всего персонала в соответствии с нормативными документами.

Требования безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям.

2.7. Иные требования (особые условия)

Нет.

3. Требования, предъявленные к Подрядчику

3.1. Подрядчик для выполнения строительно-монтажных работ должен обладать:

Свидетельством о допуске к работам по строительству, реконструкции и капремонту объектов капстроительства и пуско-наладочным работам от саморегулирующей организации (СРО):

20.2. На устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

22.4. На устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения.

Машинами и механизмами, оборудованием и оснасткой для выполнения прокола  КЛ-10 кВ:

- экскаватором;

- установкой для горизонтально-направленного бурения.

Руководители и члены экзаменационных комиссий должны пройти проверку знаний по вопросам обеспечения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве подрядных работ в экзаменационной комиссии с участием представителей Ростехнадзора (приложить копии удостоверений (не менее двух), протоколы проверки знаний (не менее двух).

Руководители и специалисты Подрядчика должны иметь право выдачи нарядов- допусков, быть аттестованными в качестве ответственного лица за безопасное производство работ кранами, подъемниками (вышками) (приложить копии протоколов).

Подрядчик должен иметь в наличие штатный квалифицированный персонал для выполнения работ по выполнению ГНБ:

- наличие не менее 2 специалистов ИТР (из них 1 производитель работ и один инженер);

- наличие не менее 1 бригады операторов буровых машин.

Производство работ допускается только при наличии  списка лиц, ответственных за безопасное производство работ и согласованного с Заказчиком проекта производства работ (технологических карт), разработанного подрядной организацией.

К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, прошедшие обучение, аттестованные, имеющие допуск на выполнение специальных работ, группу  по электробезопасности не ниже  III (приложить копии протоколов), прошедшие вводный и первичный инструктажи.

Номенклатура и количество материалов подрядчика должны соответствовать утвержденным нормам расхода материалов, иметь техпаспорта или сертификаты, удостоверяющие  их качество и удовлетворять требованиям  нормативно-технической документации (НТД).

Подрядчик несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих рабочих участках, за соблюдение персоналом правил и инструкций по охране труда, за выполнение предусмотренных мер безопасности.

4. Требования к выполнению работ

4.1. Требование к видам и объемам выполняемых работ

Необходимо осуществить два прокола методом ГНБ с применением трубы ПНД-110 длиной L=75м и L=25м через ул. Городская дорога и ул. Песчаная соответственно, устройство приемного и рабочего котлована, осуществить прокладку силового электрического кабеля маркой АСБл-10 3х120 (кабель предоставляется Заказчиком) в футляр (75м и 25м), доставка материалов до места проведения работ (кроме силового электрического кабеля).

До начала выполнения работ Подрядчик получает в установленном порядке ордер-разрешение на производство земляных работ в Муниципальном образовании г. Алексин и согласовывает со всеми организациями (учреждениями) условия производства работ Подрядчиком.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, переданного Подрядчику в соответствии с условиями договора подряда, для

переработки или используемого для исполнения договора, а также  ответственность за причинение вреда третьим лицам при проведении строительства (реконструкции) несет Подрядчик.

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Начальная (максимальная) цена за единицу(без НДС), руб. | Начальная (максимальная) цена за единицу(с НДС), руб. | Всего с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г. Алексин, ул. Песчаная |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,006 | 33987,93 | 240,63 | 203,93 |
| 2 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола (длина 25 м) | 1 переход= 25 м | 1 | 39924,90 | 39924,90 | 39 924,90 |
| 3 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м кабеля | 0,3 | 10549,91 | 12448,49 | 3 164,97 |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 1000 м3 грунта | 0,006 | 6981,67 | 8238,37 | 41,89 |
| г. Алексин, ул. Городская дорога |
| 5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,006 | 28803,33 | 33987,93 | 203,93 |
| 6 | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола | 1 переход= 75 м | 1 | 95578,53 | 112782,67 | 112 782,67 |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 1000 м3 грунта | 0,006 | 5916,67 | 6981,67 | 41,89 |
| 8 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м кабеля | 0,8 | 8940,61 | 10549,91 | 8 439,94 |
| ВСЕГО по ведомости |  |  | 164 804,12 |

До подачи заявки Участник имеет право в присутствии представителя Заказчика посетить за свой счет места производства работ с целью оценки затрат и условий выполнения работ, а также для решения с Заказчиком вопросов о технологии выполнения работ. В случае отказа от использования данного права любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе выполнения работ, Подрядчик несет самостоятельно без предъявления претензий Заказчику.

4.2. Требование к расчету стоимости

Начальная (максимальная) стоимость договора составляет:  206 173 ( двести шесть тысяч сто семьдесят три) рубля 26 коп., в том числе НДС (18%). Начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, являющихся предметом закупки, указана в таблицах пунктов 4.1.,44 и локальном сметном расчете (Приложении №1 к настоящему техническому заданию).

Расчет стоимости работ Участником должен быть выполнен на основании  действующих базовых цен, сметно-нормативной базы 2001г с учетом редакции 2014 г. (ТЕР-2014).

4.3. Требование к последовательности выполнения работ, этапы работ

Последовательность выполнения работ разрабатывается Подрядчиком в проекте производства работ. Все этапы решения отдельных вопросов согласовываются непосредственно с Заказчиком.

4.4.Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам

Все материалы для выполнения работ (кроме силового электрического кабеля) приобретаются Подрядчиком. Полиэтиленовые трубы должны соответствовать ГОСТ 18599-2001

| № п/п | Наименование материалат | Единица измерения | Кол-во единиц | Начальная (максимальная) цена за ед. изм., руб. | Начальная (максимальная) цена за ед. изм., руб. с НДС | Всего с НДС, руб.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. |
| г. Алексин, ул. Песчаная |
| 1 | Труба ПЭ-80 SDR 13.6-110х8.1 | м | 27 | 308,00 | 363,44 | 10 009,14 |
| г. Алексин, ул. Городская дорога |
| 2 | Труба ПЭ-80 SDR 13.6-110х8.1 | м | 77 | 308,00 | 363,44 | 28 544,58 |
| По 2-м проколам |
| 3. | Прочие вспомогательные материалы |  |  |  |  | 2 815,42 |
| ВСЕГО по ведомости 41 369,14 |

.

4.5. Требование к качеству проводимых работ

СМР, ПНР и приемка  выполненных работ  производятся в полном объеме требований

ПУЭ, ПТЭ электрических сетей.

4.6. Требование к отчетной документации, предоставляемой Подрядчиком

Подрядчик, после окончания работ представляет:

4.6.1. Техническую документацию:

- исполнительную документацию, включающую в себя комплект актов и заполненные формуляры, ГНБ в соответствии ВСН, СНиП, И1.13-07 и др.,

- техпаспорта или сертификаты, удостоверяющие качество материалов, деталей и конструкций, применяемых при производстве работ,

- акты скрытых работ.

4.6.2. Акты выполненных работ с указанием материалов:

- два прокола методом ГНБ через ул. Городская дорога и ул. Песчаная.

4.7. Требование к гарантийным обязательствам

На выполненные по договору работы устанавливается гарантийный срок –  не менее 60 месяцев с даты приемки выполненных работ Заказчиком и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков.

Приложение: локальный сметный расчет.

Подготовил:

Начальник ПТО                                                                                                    Рыбин П. А.

Согласовано:

Гл. инженер-начальник района сетей                                                                  Суханов С.А.