Приложение №1 к закупочной документации по закупке № 25-ЗЦ

Утверждаю:

Зам.генерального директора-

исполнительный директор

________________ Козлов В.С.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пункта распределительного ПР-АТ-3-3-54 УХЛ3.

1. Наименование объекта закупки: пункт распределительный ПР-АТ-3-3-54 УХЛ3 (далее по тексту – Товар).

2. Количество Товара:

| № п/п | Наименование Товара | Начальная максимальная цена за ед., руб., с НДС | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пункт распределительный ПР-АТ-3-3-54 УХЛ3 | 65 000 | шт. | 5 |

## 3. Срок поставки (доставки) Товара: 15 рабочих дней со дня заключения договора.

4. Место поставки (доставки) Товара: Тульская область, г.Алексин, ул.Тургенева, д.34.

5. Порядок поставки (доставки) Товара: Товар поставляется  силами и средствами поставщика.

6. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам Товара:

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пункт распределительный ПР-АТ-3-3-54 УХЛ3 | Изготовление и поставка пунктов распределительных в количестве 5-и штук: ПР – шкаф (Размеры: 1500х750х250) из листового окрашенного металла, компоновка, комплектация автоматическими выключателями, их номинальные токи, типы, наполнение, размеры, схема расключения согласно приложению № 1. Степень защиты по ГОСТ 14254 - IP 54. Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0 – 1. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 – УХЛ3 Протоколы испытаний автоматических выключателей (на каждый автоматический выключатель). Вводные автоматы типов ВА: ВА57-39-340010-320А-3200-690АС-УХЛ3, 3-полюсный, Iн-320A. Фидерные автоматические выключатели: тип АЕ2056-100 и АЕ2046-100 с номинальными токами согласно приложениям №1. Цена договора включает в себя все платежи в течение действия договора, в том числе налоги, сборы, страхование, уплату таможенных пошлин, транспортные расходы на доставку и т.п. Схемы пунктов распределительных указаны в п.7 настоящего технического задания. |

7. Общие требования к Товару:

Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не был в ремонте, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Год выпуска не ранее 2017 года.

Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления.

Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям действующих стандартов, действующим техническим условиям и регламентам (при их наличии), установленным в Российской Федерации для данного вида товара.

Согласно Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», качество и безопасность Товара, его соответствие техническим регламентам, стандартам, сводам правил и т.п. подтверждаются соответствующими документами (сертификат соответствия, декларация о соответствии), копии которых передаются при поставке Товара заказчику (в случае добровольной сертификации – при наличии такого документа, в случае декларирования соответствия или обязательной сертификации – в соответствии с действующим законодательством).

Схема главных цепей товара должна соответствовать следующей схеме:

Схема электрическая принципиальная вводного щита ШР1.

8. Требования к упаковке Товара:

Поставляемый Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями действующих стандартов, действующими техническими условиями, иной нормативно-технической документацией, установленными и принятыми в Российской Федерации для данного вида товара.

Упаковка поставляемого Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении.

Поставщик несет ответственность за порчу Товара вследствие некачественной упаковки до его приемки заказчиком.

9. Гарантийные обязательства:

Поставщик должен гарантировать соответствие качества и безопасности Товара установленным действующим стандартам ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51321.3-99, ТУ 3434-005-52481144-03 и ТР ТС 004/2011.

Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 2 лет со дня ввода товара в эксплуатацию  или не менее  2,5 года с даты поставки товара. Гарантия качества распространяется на весь Товар в целом, включая все составляющие его части.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре недостатков и (или) несоответствий требованиям стандартов, техническим условиям, регламентам, действующим в Российской Федерации (если законодательством установлены такие стандарты, условия, регламенты), а также условиям контракта, устранение которых требует замены или доукомплектования Товара, поставщик обязан доукомплектовать, заменить такой Товар в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения заказчика об обнаружении в поставленном Товаре недостатков и (или) несоответствий.

Подготовил:

Заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологии                                                          Машкин А.С.

Согласовано:

Главный инженер-начальник района сетей                                                             Суханов С.А.