Приложение №1 к закупочной документации по закупке № 28-ЕП

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора -

исполнительный директор

__________________В.С.Козлов

_______________ 2017 г.

Техническое задание на предоставление услуг финансовой аренды (лизинга) автомобиля бортового на базе шасси КАМАЗ 43118-46 с КМУ за кабиной Kanglim KS2056H

1. Задание на оказание услуг:

| Предмет договора | Предоставление в лизинг транспортного средства: Автомобиль-бортовой с КМУ за кабиной Kanglim KS2056H (ЕВРО- 4, 2017 г.в.). на шасси КАМАЗ 43118-46 дв. КАМАЗ 740.662-300 (Евро-4), модель КПП 154 |
| --- | --- |
| Поставщик предмета Лизинга | ООО «КомТранс-НН» (ИНН 5252027190, юр.адрес: 606100, Нижегородская обл., г.Павлово, ул.Конопляная, д.8, почтовый адрес: 603152г.Нижний Новгород, ул.Полевая, д.8) |
| Место поставки предмета Лизинга | г.Тула, Новомосковское шоссе, д.52. |
| Начальная (максимальная) стоимость договора и цена единицы услуги. | 7 251 775 (семь миллионов двести пятьдесят одна тысяча семьсот семьдесят пять) рублей 72 коп.,в том числе НДС (18%). Планируемые расходы Лизингодателя на приобретение и передачу Предмета лизинга Лизингополучателю, размер и порядок уплаты лизинговых платежей устанавливаются в Графике платежей (раздел 3 Договора лизинга). Фактически произведенные расходы Лизингодателя на приобретение и передачу Предмета лизинга указываются в Акте приема-передачи Предмета лизинга. Отклонение фактических расходов на приобретение и передачу Предмета лизинга на сумму более 1000 (одной тысячи) рублей от планируемых является основанием для изменения общей суммы платежей по Договору лизинга, путем заключения (подписания) дополнительного соглашения, которое подлежит заключению (подписанию) Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи Предмета лизинга от Лизингодателя во владение и пользование Лизингополучателю по Акту приема-передачи (дата указывается в Акте приема-передачи). По истечении указанного срока, а равно при отказе Лизингополучателя от заключения (подписания) дополнительного соглашения, Лизингодатель вправе в одностороннем порядке изменить общую сумму платежей по Договору лизинга (путем изменения размера очередного лизингового платежа). |
| Сведения о включенных в цену услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Начальная (максимальная) цена договора включает общую сумму лизинговых платежей, в том числе авансовый платеж, удорожание имущества, выкупной платеж, оплату всех видов налогов и обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, НДС, прочие налоги и иные расходы Лизингодателя, связанные с предметом лизинга подлежащих уплате Лизингополучателем |
| Общая стоимость предмета лизинга | 6 090 000, 00 руб., в том числе НДС. В общую стоимость включаются расходы Продавца, связанные с доставкой Товара в место передачи, таможенным оформлением, если таковое необходимо, предпродажной подготовкой, расходы по хранению, погрузке, разгрузке и иные расходы Продавца. Общая стоимость, остается неизменной в пределах срока, установленного Продавцом для ее оплаты. |
| Размер первого ( авансового) платежа | Не более 1 202 000,00 руб. |
| Выкупная стоимость | Не более 2 000,00 рублей |
| Комиссионное вознаграждение | 0,00 рублей |
| Срок лизинга | 36 месяцев, с даты передачи Предмета лизинга от Лизингодателя во владение и пользование Лизингополучателю по Акту приема-передачи (дата указывается в Акте приема-передачи), по дату оплаты выкупной цены, указанной в Графике платежей. |
| Периодичность лизинговых платежей | Общая сумма лизинговых платежей начисляется ежемесячно равными долями в течение всего срока лизинга, за исключение первого (авансового платежа) и выкупной стоимости. Первый (авансовый) платеж в размере, определенном в договоре лизинга, уплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора лизинга, последний 36 платеж - оплата выкупной стоимости в размере определенном в договоре лизинга. |
| Срок передачи предмета лизинга | Срок передачи Предмета лизинга от Лизингодателя во владение и пользование Лизингополучателю: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты фактической передачи Предмета лизинга от Продавца (Поставщика) Лизингодателю и подписания Продавцом (Поставщиком), Лизингодателем в присутствии Лизингополучателя, Акта приема-передачи Предмета лизинга к соответствующему Договору купли-продажи (поставки) Предмета лизинга. Поставка предмета лизинга Поставщиком осуществляется в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком от Лизингодателя предоплаты, предусмотренной п. 2.4.1 договора купли-продажи (30% от стоимости предмета лизинга, в течение 21 банковского дня с момента заключения договора купли-продажи.) |
| Страховая компания | определяется Лизингополучателем и согласовывается с Лизингодателем. |
| Балансодержатель предмета лизинга | Лизингополучатель |

- Технические характеристики автомобиля:

2.1 Шасси КАМАЗ 43118-46

| Двигатель |
| --- |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кг*см) | 1275 (130) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Модель двигателя | 740.662-300 |
| Рабочий объем, л | 11,76 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Степень сжатия | 17 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Кабина |
| Исполнение | без спального места |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, рестайлинговая |
| Цвет кабины и борта | оранжевый |
| Колеса и шины |
| Размер шин | 425/85 R21 |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
| Коробка передач |
| Модель КП | 154 |
| Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
| Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 9 |
| Раздаточная коробка |
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Управление | пневматическое |
| Система питания |
| Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
| Сцепление |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
| Тормоза |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Характеристики а/м полной массы |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
| Электрооборудование |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 |
| Напряжение, B | 24 |

Бортовая платформа с внутренними размерами  5162х2470х730 мм с поворотным коником внутри для перевозки от 4 до 10 опор ЛЭП (длина 9-11 м) в составе автопоезда с прицепом – роспуском с КМУ за кабиной Kanglim KS2056H управление с сиденья на колонне,  с тросовой подвеской крюка, два гидроцилиндра подъема, отрицательный угол наклона стрелы, с дополнительными аутригерами на заднем свесе. Так же необходимо установить на данный автомобиль систему Глонасс (контроль топлива и работы двигателя) ,а также тахограф с блоком СКЗИ.

2.2 КМУ Kanglim KS2056H

| Технические характеристики Kanglim KS2056H |
| --- |
| Грузовой момент, т/м | 18,00 (хар-ки) |
| Грузоподъемность, кг | 7,100 |
| Грузоподъемность, кг/м | 7100/2.4 2550/6.0 1100/12.0 350/20.3 |
| Максимальный рабочий радиус, м | 20.3 |
| Максимальная высота подъема, м | 23.3 |
| Скорость масла, л/мин | 60 |
| Давление масла, кг/см² | 210 |
| Объем масляного бака, л | 170 |
| Тип стрелы | 6-гранная |
| Количество ступеней | 6 ступеней |
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 15.50/42 |
| Угол подъема/скорость, °/сек | (-)17~80/18.0 |
| Угол вращения | 360° непрерывно |
| Скорость вращения, мин/оборот | 2.0 |
| Трос (лебедка), диаметр/м | 10/116 |
| Скорость гака, м/мин | 16 (4) |
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз (поставить механический тормоз) |
| Тип редуктора | Редуктор с червячной передачей |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры |
| Аутригеры (вылет), м | 5.7 |
| Вес установки, кг | 3 200 |

3. Гарантийные обязательства:

3.1. Гарантия: 2 года, либо 100 000 км, в зависимости, что наступит раньше.

3.2 Автомобиль должен быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2017 года.

Составил:

Заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологий                                                   Машкин А.С.

Согласовано:

Главный инженер - начальник района сетей                                                   Суханов С.А.