Приложение №1 к закупочной документации по закупке № 35-ЗЦ/Э

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора -

исполнительный директор

__________________В.С.Козлов

_______________ 2017 г.

Техническое задание на поставку УАЗ 3909 «Комби» для исполнения инвестициооной программы АО «АЭСК»

1. Технические харрактеристики

УАЗ 3909 «Комби»

| Двигатель: |
| --- |
| Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-4091 |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объём, л | 2,693 |
| Максимальный объём л.с. (кВт) | 112(82,5) при 4250 об/мин |
| Кузов: |
| Колесная формула | 4х4 |
| Количество мест | 6+1 |
| Длина, мм | 4390 |
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 2064 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Шасси: |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
| Тормозная система | Двухконтурная с вакуумным усилителем, передняя дисковая, задняя барабанная |
| Шины | 225/75 r16 |
| Комплектация: |
| Легкосъёмный столик |
| Дополнительный отопитель салона |
| Гидроусилитель руля |

2. Гарантийные обязательства

2.1 Гарантия  2 года  либо 80 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. На отдельные комплектующие детали  заводом-изготовителем может устанавливаться  гарантийный период меньшей продолжительности, о чем  указывается в сервисной книжке, выдаваемой Покупателю при приобретении автомобиля.

2.2 Автомобиль должен быть новым, ранее не использованным, год выпуска не ранее 2017 года.

Составил:

Заместитель исполнительного директора

по внедрению новой техники и технологий                                                   Машкин А.С.

Согласовано:

Начальник автотранспортного участка                                                         Кирюшин М.Н.